## КОСИЛКА-ПЛЮЩИЛКА РОТАЦИОННАЯ ТРЕХСЕКЦИОННАЯ НАВЕСНАЯ

КПР-9 «ПАЛЕССЕ СН90»

# Каталог деталей и сборочных единиц

042                РБ 01

Предназначен для операторов, механиков, инженерно-технических работников, занимающихся эксплуатацией и обслуживанием косилки-плющилки ротационной трехсекционной навесной КПР-9 «ПАЛЕССЕ СН90»

## КОСИЛКА-ПЛЮЩИЛКА РОТАЦИОННАЯ ТРЕХСЕКЦИОННАЯ НАВЕСНАЯ

КПР-9 «ПАЛЕССЕ СН90»

# Каталог деталей и сборочных единиц

ПО «Гомсельмаш» 2008

1 ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГОМ

Каталог деталей и сборочных единиц предназначен для составления заявок на запасные части, необходимые при техническом обслуживании и ремонте косилки-плющилки ротационной трехсекционной навесной КПР-9.

Каталог содержит перечень деталей и сборочных единиц косилки-плющилки КПР-9 сведения об их количестве на сборочную единицу. Каталог иллюстрирован.

При составлении заявок на запасные части достаточно в указателе иллюстраций правильно определить номер рисунка, на рисунке номер позиции детали или сборочной единицы и в спецификации напротив соответствующей позиции в графе «Обозначение» - искомую деталь или сборочную единицу.

В спецификациях сборочные единицы и детали расположены следующим образом:

- оригинальные сборочные единицы;

- заимствованные сборочные единицы;

- оригинальные детали;

- заимствованные детали;

- стандартизованные изделия;

Номера сборочных единиц и деталей в группе и подгруппе приведены в возрастающем порядке.

Стандартизованные изделия приведены в спецификации в алфавитном порядке. В обозначении стандартизованных изделий входят параметры изделия и последними цифрами после тире - обозначение      ГОСТа на данное изделие.

На косилке установлены режущие аппараты, включающие режущие брусья, редукторы и карданные валы привода режущего бруса, производства фирмы KUHN (Франция). В приложении данного каталога приведен перевод и иллюстрации из каталога на режущие аппараты фирмы KUHN.

Изготовитель постоянно проводит работы по совершенствованию конструкции косилки-плющилки ротационной трехсекционной навесной КПР-9, в связи с чем возможны отдельные изменения в конструкции, не отраженные в настоящем каталоге.

2 УКАЗАТЕЛЬ РИСУНКОВ

| № рис | Обозначение рисунка | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Косилка-плющилка ротационная КПР 9000000 | 6 |
| 2 | Рама КПР 9101000 | 7 |
| 3 | Вывешивание центральной секции | 9 |
| 4 | Навеска центральной секции | 12 |
| 5 | Вывешивание боковой секции (правой) | 15 |
| 6 | Вывешивание боковой секции (левой) | 15 |
| 7 | Навеска боковой секции (правой) | 18 |
| 8 | Навеска боковой секции (левой) | 18 |
| 9 | Установка редуктора КПР 9103000 | 24 |
| 10 | Муфта предохранительная КПР9130000 | 26 |
| 11 | Редуктор КПР 9103000 | 28 |
| 12 | Стакан КПР 9103010 | 31 |
| 13 | Стакан КПР 9103010-01 | 33 |
| 14 | Боковая секция КПР-1-9200000 (правая) | 36 |
| 15 | Боковая секция КПР-1-9200000-01 (левая) | 36 |
| 16 | Ограждения и полога боковой секции (правой) | 38 |
| 17 | Ограждения и полога боковой секции (левой) | 38 |
| 18 | Рама КПР-1-9201000. Каркас КПР-1-9200500 (правой секции) | 41 |
| 19 | Рама КПР-1-9201000-01. Каркас КПР-1-9200500-01 (левой секции) | 41 |
| 20 | Дека КПР-1-9200416. Рычаг КПР-1-9210000 (правой секции) | 46 |
| 21 | Дека КПР-1-9200416. Рычаг КПР-1-9210000-01 (левой секции) | 46 |
| 22 | Привод устройства бильного (секции правой) | 49 |
| 23 | Привод устройства бильного (секции левой) | 49 |
| 24 | Устройство бильное КПР 9202000 | 53 |
| 25 | Устройство бильное КПР 9202000-01 | 53 |
| 26 | Привод режущего аппарата (правой секции) | 55 |
| 27 | Привод режущего аппарата (левой секции) | 55 |
| 28 | Установка устройства натяжного КПР 9206000 (правой секции) | 59 |
| 29 | Установка устройства натяжного КПР 9206000-01 (левой секции) | 59 |
| 30 | Центральная секция КПР-1-9300000 | 63 |
| 31 | Установка рамы КПР-1-9301000 | 65 |
| 32 | Установка коромысла КПР-1-9304000 и рамы КПР-1-9308000 | 68 |
| 33 | Установка каркаса КПР-1-9305000 | 71 |
| 34 | Установка деки и порога центральной секции | 73 |
| 35 | Установка рамок, опор и дуг центральной секции | 75 |
| 36 | Привод режущего аппарата центральной секции | 78 |
| 37 | Редуктор КПР 9303000 | 81 |
| 38 | Стакан КПР 9303010 | 84 |
| 39 | Установка бильного устройства центральной секции | 86 |
| 40 | Устройство бильное КПР 9302000 | 88 |
| 41 | Установка контрпривода КПР-1-9306000 | 89 |
| 42 | Устройство натяжное центральной секции КПР 9206000-01 | 91 |
| 43 | Гидросистема КПР-9 КПР 9800000 | 94 |
| 44 | Гидроцилиндры КПР 9800010, КПР 9800010-01, КПР 9800020, КПР 9800020-01 | 97 |
| 45 | Установка сменных щитков (секция боковая правая) | 99 |
| 46 | Установка сменных щитков (секция боковая левая) | 99 |
| 47 | Установка сменных щитков (секция центральная) | 102 |

3 СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ

| № рис | № поз | Обозначение | Наименование | Куда входит |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обозначение | Кол. на 1 сб.ед. |
| КОСИЛКА-ПЛЮЩИЛКА РОТАЦИОННАЯ КПР 9000000 (рисунок 1) |
| 1 | 1-6 | КПР 9000000 | Косилка-плющилка ротационная |  |  |
|  | 1 | КПР 9101000 | Рама | КПР 9000000 | 1 |
|  | 2 | КПР 9103000 | Редуктор | КПР 9000000 | 1 |
|  | 3 | КПР-1-9200000 | Секция боковая | КПР 9000000 | 1 |
|  | 4 | КПР-1-9200000-01 | Секция боковая | КПР 9000000 | 1 |
|  | 5 | КПР-1-9300000 | Секция центральная | КПР 9000000 | 1 |
|  | 6 | КПР 9800000 | Гидросистема косилки-плющилки | КПР 9000000 | 1 |
| РАМА КПР 9101000 (рисунок 2) |
| 2 | 1 | КПР 9101000 | Рама | КПР 9000000 | 1 |
|  | 2 | КПР 9107000 | Стойка | КПР 9000000 | 4 |
|  | 3 | КПР 9109000 | Фиксатор | КПР 9000000 | 2 |
|  | 4 | КПР 9124000 | Подвес | КПР 9000000 | 1 |
|  | 5 | КЗР 0100220 | Чека | КПР 9000000 | 2 |
|  | 6 | КПР 9100629 | Фиксатор | КПР 9000000 | 2 |
|  | 7 | КПР 9100629-01 | Фиксатор | КПР 9000000 | 2 |
|  | 8 | КПР 9100802 | Шайба | КПР 9000000 | 4 |
| 2 | 9 | УЭС 0104634-03 | Шарнир | КПР 9000000 | 2 |
|  | 10 |  | Шплинт 6,3х63-397 | КПР 9000000 | 4 |
| ВЫВЕШИВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СЕКЦИИ (рисунок 3) |
| 3 | 6,7,17,18 | КПР 9122000 | Тяга верхняя | КПР 9000000 | 1 |
|  | 4,18, 26,32,38 | КПР 9126000 | Фиксатор | КПР 9000000 | 1 |
|  | 20,21 | КПП 0105110 | Пружина | КПР 9000000 | 4 |
|  | 1 | КПР 9102000А | Кронштейн | КПР 9000000 | 1 |
|  | 2 | КПР 9116000 | Винт | КПР 9000000 | 4 |
|  | 3 | КПР 9125000 | Подвес | КПР 9000000 | 1 |
|  | 4 | КПР 9126010 | Планка | КПР 9126000 | 1 |
|  | 5 | КПР 9127000 | Рукоятка | КПР 9000000 | 1 |
|  | 6 | БНР 0400680 | Винт | КПР 9122000 | 1 |
|  | 7 | БНР 0400680-01 | Винт | КПР 9122000 | 1 |
|  | 8 | КПР 9100404 | Крышка | КПР 9000000 | 2 |
|  | 9 | КПР 9100604 | Фланец | КПР 9000000 | 2 |
|  | 10 | КПР 9100613А-01 | Ось | КПР 9000000 | 2 |
|  | 11 | КПР 9100615 | Болт | КПР 9000000 | 2 |
|  | 12 | КПР 9100624 | Шайба | КПР 9000000 | 6 |
|  | 13 | КПР 9100625 | Ось | КПР 9000000 | 2 |
| 3 | 14 | КПР 9100626 | Шайба сферическая | КПР 9000000 | 4 |
|  | 15 | КПР 9100627 | Втулка | КПР 9000000 | 4 |
|  | 16 | КПР 9100806 | Втулка | КПР 9000000 | 2 |
|  | 17 | КПР 9122801 | Труба | КПР 9122000 | 1 |
|  | 18 | КПР 9126402 | Крюк | КПР 9126000 | 1 |
|  | 19 | А.61.02.003 | Контргайка | КПР 9122000 | 1 |
|  | 20 | КПП 0105203 | Пробка | КПП 0105110 | 2 |
|  | 21 | КПП 0105611 | Пружина | КПП 0105110 | 1 |
|  | 22 | ПЕА 5607041 | Пружина | КПР 9000000 | 1 |
|  | 23 |  | Болт М10-6ех25-7796 | КПР 9000000 | 8 |
|  | 24 |  | Болт М12-6ех35-7796 | КПР 9000000 | 8 |
|  | 25 |  | Болт М16-6ех40-7796 | КПР 9000000 | 1 |
|  | 26 |  | Болт М16-6ех45-7796 | КПР 9126000 | 2 |
|  | 27 |  | Болт М16-6ех130-7796 | КПР 9000000 | 4 |
|  | 28 |  | Болт М20-6ех75-7796 | КПР 9000000 | 4 |
|  | 29 |  | Гайка М12-6G-2526 | КПР 9000000 | 4 |
|  | 30 |  | Гайка М16-6G-2526 | КПР 9000000 | 1 |
|  | 31 |  | Гайка М12-6G-5915 | КПР 9000000 | 4 |
|  | 32 |  | Гайка М16-6G-5915 | КПР 9000000 КПР 9126000 | 4 2 |
|  | 33 |  | Гайка М20-6G-5915 | КПР 9000000 | 4 |
| 3 | 34 |  | Ось 6-22b12х110-9650 | КПР 9000000 | 1 |
|  | 35 |  | Ось 6-30b12х100-9650 | КПР 9000000 | 1 |
|  | 36 |  | Шайба 10 65Г-6402 | КПР 9000000 | 8 |
|  | 37 |  | Шайба 12 65Г-6402 | КПР 9000000 | 8 |
|  | 38 |  | Шайба 16 65Г-6402 | КПР 9000000 КПР 9126000 | 4 2 |
|  | 39 |  | Шайба 20 65Г-6402 | КПР 9000000 | 4 |
|  | 40 |  | Шайба С.22.01-11371 | КПР 9000000 | 1 |
|  | 41 |  | Шайба С.24.01-11371 | КПР 9000000 | 1 |
|  | 42 |  | Шплинт 5х36-397 | КПР 9000000 | 1 |
|  | 43 |  | Шплинт 6,3х50-397 | КПР 9000000 | 1 |
| НАВЕСКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ СЕКЦИИ (рисунок 4) |
| 4 | 1,5,6,12, 13,16,20-23 | КПР 9115000 | Рамка | КПР 9000000 | 1 |
|  | 7-10, 14-16,18,19 | КПР 9123000 | Фланец | КПР 9000000 | 2 |
|  | 1 | КПР 9115010 | Рамка | КПР 9115000 | 1 |
|  | 2 | КПР 9121000 | Фиксатор | КПР 9000000 | 2 |
|  | 3 | КЗР 0100220 | Чека | КПР 9000000 | 2 |
|  | 4 | СА-1 | Сцепка автоматическая | КПР 9000000 | 2 |
|  | 5 | КПР 9115602 | Крышка | КПР 9115000 | 4 |
| 4 | 6 | КПР 9115603 | Ось | КПР 9115000 | 2 |
|  | 7 | КПР 9123601 | Корпус | КПР 9123000 | 1 |
|  | 8 | КПР 9123602 | Ось | КПР 9123000 | 1 |
|  | 9 | КПР 9123803 | Кольцо | КПР 9123000 | 2 |
|  | 10 | КПР 9123804 | Втулка | КПР 9123000 | 1 |
|  | 11 |  | Болт М10-6ех30-7796 | КПР 9000000 | 12 |
|  | 12 |  | Винт В2.М8-6ех162-17475 | КПР 9115000 | 24 |
|  | 13 |  | Кольцо В62-13941 | КПР 9115000 | 4 |
|  | 14 |  | Кольцо В40-13942 | КПР 9123000 | 1 |
|  | 15 |  | Кольцо В62-13943 | КПР 9123000 | 2 |
|  | 16 |  | Масленка 1.2-19853 | КПР 9115000 КПР 9123000 | 2 1 |
|  | 17 |  | Ось 6-22b12х100-9650 | КПР 9000000 | 1 |
|  | 18 |  | Подшипник ШС40К-3635 | КПР 9123000 | 1 |
|  | 19 |  | Подшипник ШСП40-3635 | КПР 9123000 | 1 |
|  | 20 |  | Подшипник 553508Е-5721 | КПР 9115000 | 2 |
|  | 21 |  | Подшипник 3508-5721 | КПР 9115000 | 2 |
|  | 22 |  | Подшипник 180107С17-8882 | КПР 9115000 | 4 |
|  | 23 |  | Подшипник 22208Е (фирма SKF) | КПР 9115000 | 2 |
|  | 24 |  | Шайба 10 65Г-6402 | КПР 9000000 | 12 |
| 4 | 25 |  | Шайба С.22.01-11371 | КПР 9000000 | 1 |
|  | 26 |  | Шплинт 5х36-397 | КПР 9000000 | 1 |
| ВЫВЕШИВАНИЕ БОКОВОЙ СЕКЦИИ (правой) (рисунок 5) |
| 5 | 11,12 | КПР 9108000 | Пружина | КПР 9000000 | 4 |
|  | 1 | КПР 9112000 | Серьга | КПР 9000000 | 1 |
|  | 2 | КПР 9117000 | Плита | КПР 9000000 | 1 |
|  | 3 | КПР 9118000 | Кронштейн | КПР 9000000 | 1 |
|  | 4 | КПР 9119000 | Тяга | КПР 9000000 | 1 |
|  | 5 | КПР 9100608 | Ось | КПР 9000000 | 1 |
|  | 6 | КПР 9100611А | Винт | КПР 9000000 | 1 |
|  | 7 | КПР 9100612 | Вилка | КПР 9000000 | 1 |
|  | 8 | КПР 9100614 | Ось | КПР 9000000 | 1 |
|  | 9 | КПР 9100631 | Гайка | КПР 9000000 | 1 |
|  | 10 | КПР 9100805 | Втулка | КПР 9000000 | 1 |
|  | 11 | КИЛ 0126625 | Пружина | КПР 9108000 | 1 |
|  | 12 | КПП 0105203 | Пробка | КПР 9108000 | 2 |
|  | 13 |  | Болт М10-6ех75-7796 | КПР 9000000 | 1 |
|  | 14 |  | Болт М20-6ех45-7796 | КПР 9000000 | 4 |
|  | 15 |  | Болт М20-6ех60-7796 | КПР 9000000 | 4 |
|  | 16 |  | Гайка М10-6G-5915 | КПР 9000000 | 1 |
| 5 | 17 |  | Кольцо В45-13940 | КПР 9000000 | 1 |
|  | 18 |  | Кольцо В45-13942 | КПР 9000000 | 1 |
|  | 19 |  | Ось 6-30b12х65-9650 | КПР 9000000 | 1 |
|  | 20 |  | Ось 6-30b12х90-9650 | КПР 9000000 | 1 |
|  | 21 |  | Шайба 10 65Г-6402 | КПР 9000000 | 1 |
|  | 22 |  | Шайба 20 65Г-6402 | КПР 9000000 | 8 |
|  | 23 |  | Шайба С.30.01-11371 | КПР 9000000 | 2 |
|  | 24 |  | Шплинт 6,3х50-397 | КПР 9000000 | 2 |
| ВЫВЕШИВАНИЕ БОКОВОЙ СЕКЦИИ (левой) (рисунок 6) |
| 6 | 11,12 | КПР 9108000 | Пружина | КПР 9000000 | 4 |
|  | 1 | КПР 9112000 | Серьга | КПР 9000000 | 1 |
|  | 2 | КПР 9117000 | Плита | КПР 9000000 | 1 |
|  | 3 | КПР 9118000 | Кронштейн | КПР 9000000 | 1 |
|  | 4 | КПР 9119000 | Тяга | КПР 9000000 | 1 |
|  | 5 | КПР 9100608 | Ось | КПР 9000000 | 1 |
|  | 6 | КПР 9100611А | Винт | КПР 9000000 | 1 |
|  | 7 | КПР 9100612 | Вилка | КПР 9000000 | 1 |
|  | 8 | КПР 9100614 | Ось | КПР 9000000 | 1 |
|  | 9 | КПР 9100631 | Гайка | КПР 9000000 | 1 |
|  | 10 | КПР 9100805 | Втулка | КПР 9000000 | 1 |
| 6 | 11 | КИЛ 0126625 | Пружина | КПР 9108000 | 1 |
|  | 12 | КПП 0105203 | Пробка | КПР 9108000 | 2 |
|  | 13 |  | Болт М10-6ех75-7796 | КПР 9000000 | 1 |
|  | 14 |  | Болт М20-6ех45-7796 | КПР 9000000 | 4 |
|  | 15 |  | Болт М20-6ех60-7796 | КПР 9000000 | 4 |
|  | 16 |  | Гайка М10-6G-5915 | КПР 9000000 | 1 |
|  | 17 |  | Кольцо В40-13940 | КПР 9000000 | 1 |
|  | 18 |  | Кольцо В40-13942 | КПР 9000000 | 1 |
|  | 19 |  | Ось 6-30b12х65-9650 | КПР 9000000 | 1 |
|  | 20 |  | Ось 6-30b12х90-9650 | КПР 9000000 | 1 |
|  | 21 |  | Шайба 10 65Г-6402 | КПР 9000000 | 1 |
|  | 22 |  | Шайба 20 65Г-6402 | КПР 9000000 | 8 |
|  | 23 |  | Шайба С.30.01-11371 | КПР 9000000 | 2 |
|  | 24 |  | Шплинт 6,3х50-397 | КПР 9000000 | 2 |
| НАВЕСКА БОКОВОЙ СЕКЦИИ (правой) (рисунок 7) |
| 7 | 5,23,43 | КПР 9113010А | Защелка | КПР 9000000 | 1 |
|  | 6,27 | КПР 9113040 | Рукоятка | КПР 9000000 | 1 |
|  | 21,22,27 | КПР 9113050А | Тяга | КПР 9000000 | 1 |
|  | 1 | КПР 9106000 | Рычаг | КПР 9000000 | 1 |
|  | 2 | КПР 9105000 | Рычаг | КПР 9000000 | 1 |
| 7 | 3 | КПР 9110000 | Предохранитель | КПР 9000000 | 1 |
|  | 4 | КПР 9111000 | Направляющая | КПР 9000000 | 1 |
|  | 5 | КПР 9113020А | Защелка | КПР 9113010 | 1 |
|  | 6 | КПР 9113030 | Рукоятка | КПР 9000000 | 1 |
|  | 7 | КПР 9100101 | Втулка | КПР 9000000 | 4 |
|  | 8 | КПР 9100401 | Пружина тарельчатая | КПР 9000000 | 32 |
|  | 9 | КПР 9100402 | Шайба | КПР 9000000 | 1 |
|  | 10 | КПР 9100403 | Планка | КПР 9000000 | 1 |
|  | 11 | КПР 9100601 | Втулка | КПР 9000000 | 1 |
|  | 12 | КПР 9100603 | Предохранитель | КПР 9000000 | 1 |
|  | 13 | КПР 9100606 | Шпилька | КПР 9000000 | 1 |
|  | 14 | КПР 9100613А | Ось | КПР 9000000 | 1 |
|  | 15 | КПР 9100616А | Ось | КПР 9000000 | 1 |
|  | 16 | КПР 9100617 | Втулка | КПР 9000000 | 1 |
|  | 17 | КПР 9100618 | Втулка | КПР 9000000 | 1 |
|  | 18 | КПР 9100622 | Втулка | КПР 9000000 | 2 |
|  | 19 | КПР 9100801 | Втулка | КПР 9000000 | 1 |
|  | 20 | КПР 9100803 | Втулка | КПР 9000000 | 1 |
|  | 21 | КПР 9113603 | Винт | КПР 9113050А | 1 |
|  | 22 | КПР 9113604 | Тросик (Канат 2,2-Г-I-Ж-Н-1770-3069 L=505+5 мм) | КПР 9113050А | 1 |
| 7 | 23 | КПР 9113803 | Втулка | КПР 9113010 | 1 |
|  | 24 | КСН 0114402-01 | Шайба | КПР 9000000 | 2 |
|  | 25 | ПЕА 5607041 | Пружина | КПР 9000000 | 1 |
|  | 26 | ПКК 0202625 | Штуцер | КПР 9000000 | 1 |
|  | 27 | 8526-8607054 | Втулка тросика | КПР 9000000 КПР 9113050А | 1 1 |
|  | 28 |  | Болт М12-6ех25-7796 | КПР 9000000 | 2 |
|  | 29 |  | Болт М12-6ех90-7796 | КПР 9000000 | 1 |
|  | 30 |  | Болт М16-6ех110-7796 | КПР 9000000 | 2 |
|  | 31 |  | Болт М20-6ех100-7796 | КПР 9000000 | 1 |
|  | 32 |  | Гайка М10-6G-2526 | КПР 9000000 | 2 |
|  | 33 |  | Гайка М12-6G-2526 | КПР 9000000 | 1 |
|  | 34 |  | Гайка М16-6G-2526 | КПР 9000000 | 2 |
|  | 35 |  | Гайка М20-6G-2526 | КПР 9000000 | 1 |
|  | 36 |  | Гайка М30х2-6G-2528 | КПР 9000000 | 1 |
|  | 37 |  | Гайка М12-6G-5915 | КПР 9000000 | 1 |
|  | 38 |  | Гайка М16-6G-5915 | КПР 9000000 | 3 |
|  | 39 |  | Гайка М20-6G-5915 | КПР 9000000 | 1 |
|  | 40 |  | Ось 6-30b12х60-9650 | КПР 9000000 | 1 |
|  | 41 |  | Шайба 12 65Г-6402 | КПР 9000000 | 2 |
|  | 42 |  | Шайба С.30.01-11371 | КПР 9000000 | 3 |
| 7 | 43 |  | Шплинт 2,5х18-397 | КПР 9113010 | 1 |
|  | 44 |  | Шплинт 5х56-397 | КПР 9000000 | 1 |
|  | 45 |  | Шплинт 6,3х50-397 | КПР 9000000 | 1 |
|  | 46 |  | Шплинт 6,3х63-397 | КПР 9000000 | 2 |
|  | 47 |  | Масленка 1.2-19853 | КПР 9000000 | 2 |
| НАВЕСКА БОКОВОЙ СЕКЦИИ (левой) (рисунок 8) |
| 8 | 5,23,43 | КПР 9113010А-01 | Защелка | КПР 9000000 | 1 |
|  | 6,27 | КПР 9113040 | Рукоятка | КПР 9000000 | 1 |
|  | 21,22,27 | КПР 9113050А | Тяга | КПР 9000000 | 1 |
|  | 1 | КПР 9106000-01 | Рычаг | КПР 9000000 | 1 |
|  | 2 | КПР 9105000-01 | Рычаг | КПР 9000000 | 1 |
|  | 3 | КПР 9110000 | Предохранитель | КПР 9000000 | 1 |
|  | 4 | КПР 9111000 | Направляющая | КПР 9000000 | 1 |
|  | 5 | КПР 9113020А | Защелка | КПР 9113010 | 1 |
|  | 6 | КПР 9113030 | Рукоятка | КПР 9000000 | 1 |
|  | 7 | КПР 9100101 | Втулка | КПР 9000000 | 4 |
|  | 8 | КПР 9100401 | Пружина тарельчатая | КПР 9000000 | 32 |
|  | 9 | КПР 9100402 | Шайба | КПР 9000000 | 1 |
|  | 10 | КПР 9100403 | Планка | КПР 9000000 | 1 |
|  | 11 | КПР 9100601 | Втулка | КПР 9000000 | 1 |
| 8 | 12 | КПР 9100603 | Предохранитель | КПР 9000000 | 1 |
|  | 13 | КПР 9100606 | Шпилька | КПР 9000000 | 1 |
|  | 14 | КПР 9100613А | Ось | КПР 9000000 | 1 |
|  | 15 | КПР 9100616А | Ось | КПР 9000000 | 1 |
|  | 16 | КПР 9100617 | Втулка | КПР 9000000 | 1 |
|  | 17 | КПР 9100618 | Втулка | КПР 9000000 | 1 |
|  | 18 | КПР 9100622 | Втулка | КПР 9000000 | 2 |
|  | 19 | КПР 9100801 | Втулка | КПР 9000000 | 1 |
|  | 20 | КПР 9100803 | Втулка | КПР 9000000 | 1 |
|  | 21 | КПР 9113603 | Винт | КПР 9113050А | 1 |
|  | 22 | КПР 9113604 | Тросик (Канат 2,2-Г-I-Ж-Н-1770-3069 L=575+5 мм) | КПР 9113050А | 1 |
|  | 23 | КПР 9113803 | Втулка | КПР 9113010 | 1 |
|  | 24 | КСН 0114402-01 | Шайба | КПР 9000000 | 2 |
|  | 25 | ПЕА 5607041 | Пружина | КПР 9000000 | 1 |
|  | 26 | ПКК 0202625 | Штуцер | КПР 9000000 | 1 |
|  | 27 | 8526-8607054 | Втулка тросика | КПР 9000000 КПР 9113050А | 1 1 |
|  | 27 |  | Болт М12-6ех25-7796 | КПР 9000000 | 2 |
|  | 29 |  | Болт М12-6ех90-7796 | КПР 9000000 | 1 |
|  | 30 |  | Болт М16-6ех110-7796 | КПР 9000000 | 2 |
|  | 31 |  | Болт М20-6ех100-7796 | КПР 9000000 | 1 |
| 8 | 32 |  | Гайка М10-6G-2526 | КПР 9000000 | 2 |
|  | 33 |  | Гайка М12-6G-2526 | КПР 9000000 | 1 |
|  | 34 |  | Гайка М16-6G-2526 | КПР 9000000 | 1 |
|  | 35 |  | Гайка М20-6G-2526 | КПР 9000000 | 1 |
|  | 36 |  | Гайка М30х2-6G-2528 | КПР 9000000 | 1 |
|  | 37 |  | Гайка М12-6G-5915 | КПР 9000000 | 1 |
|  | 38 |  | Гайка М16-6G-5915 | КПР 9000000 | 3 |
|  | 39 |  | Гайка М20-6G-5915 | КПР 9000000 | 1 |
|  | 40 |  | Ось 6-30b12х60-9650 | КПР 9000000 | 1 |
|  | 41 |  | Шайба 12 65Г-6402 | КПР 9000000 | 2 |
|  | 42 |  | Шайба С.30.01-11371 | КПР 9000000 | 3 |
|  | 43 |  | Шплинт 2,5х18-397 | КПР 9113010 | 1 |
|  | 44 |  | Шплинт 5х56-397 | КПР 9000000 | 1 |
|  | 45 |  | Шплинт 6,3х50-397 | КПР 9000000 | 1 |
|  | 46 |  | Шплинт 6,3х63-397 | КПР 9000000 | 2 |
|  | 47 |  | Масленка 1.2-19853 | КПР 9000000 | 1 |
| УСТАНОВКА РЕДУКТОРА КПР 9103000 (рисунок 9) |
| 9 | 1 | КПР 9103000 | Редуктор | КПР 9000000 | 1 |
|  | 2 | КПР 9130000 | Муфта предохранительная | КПР 9000000 | 3 |
|  | 3 | АТ 10.040.3000-080/125 | Вал карданный | КПР 9000000 | 1 |
| 9 | 4 | ТТ 10.040.3000-070/112 | Вал карданный | КПР 9000000 | 2 |
|  | 5 | КПР 9120300 | Вал карданный телескопический | КПР 9000000 | 1 |
|  | 6 | БНР 0800600 | Вал карданный телескопический | КПР 9000000 | 1 |
|  | 7 | КЗР 0350606А | Болт | КПР 9000000 | 1 |
|  | 8 | УЭС 0100603А-04 | Болт | КПР 9000000 | 2 |
|  | 9 |  | Болт М10-6ех30-7796 | КПР 9000000 | 16 |
|  | 10 |  | Болт М16-6ех50-7796 | КПР 9000000 | 4 |
|  | 11 |  | Гайка М10-6G-5915 | КПР 9000000 | 24 |
|  | 12 |  | Гайка М16-6G-5915 | КПР 9000000 | 4 |
|  | 13 |  | Пружина тарельчатая II-1-3-35х15х1,5х1-3057 | КПР 9000000 | 9 |
|  | 14 |  | Шайба 10Т 65Г-6402 | КПР 9000000 | 4 |
|  | 15 |  | Шайба 16 65Г-6402 | КПР 9000000 | 4 |
| МУФТА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ КПР 9130000 (рисунок 10) |
| 10 | 1-20 | КПР 9130000 | Муфта предохранительная | КПР 9100000 | 1 |
|  | 1 | КПР 9130010 | Ступица | КПР 9130000 | 1 |
|  | 2 | КПР 9130601 | Диск | КПР 9130000 | 1 |
|  | 3 | КПР 9130602 | Шпилька | КПР 9130000 | 8 |
|  | 4 | КПР 9130603 | Шайба | КПР 9130000 | 1 |
|  | 5 | КПР 9130603-01 | Шайба | КПР 9130000 | 1 |
| 10 | 6 | КПР 9130603-02 | Шайба | КПР 9130000 | 1 |
|  | 7 | КПР 9130603-03 | Шайба | КПР 9130000 | 1 |
|  | 8 | КПР 9130603-04 | Шайба | КПР 9130000 | 1 |
|  | 9 | КПР 9130603-05 | Шайба | КПР 9130000 | 1 |
|  | 10 | КПР 9130603-06 | Шайба | КПР 9130000 | 1 |
|  | 11 | КПР 9130603-07 | Шайба | КПР 9130000 | 1 |
|  | 12 | КПР 9130603-08 | Шайба | КПР 9130000 | 1 |
|  | 13 | КПР 9130604 | Втулка | КПР 9130000 | 1 |
|  | 14 | КПР 9130606 | Ступица | КПР 9130000 | 1 |
|  | 15 | КПР 9130607 | Шайба | КПР 9130000 | 1 |
|  | 16 |  | Болт М8-6gх40-7796 | КПР 9130000 | 1 |
|  | 17 |  | Гайка М8-6G-5915 | КПР 9130000 | 1 |
|  | 18 |  | Кольцо В55-13940 | КПР 9130000 | 1 |
|  | 19 |  | Кольцо В42-13941 | КПР 9130000 | 1 |
|  | 20 |  | Шайба 8 65Г-6402 | КПР 9130000 | 1 |
| РЕДУКТОР КПР 9103000 (рисунок 11) |
| 11 | 1-30 | КПР 9103000 | Редуктор | КПР 9000000 | 1 |
|  | 8,24,25 | КПР 9103030 | Стакан | КПР 9103000 | 1 |
|  | 9,23,25 | КЗР 0204070 | Крышка | КПР 9103000 | 1 |
|  | 1 | КПР 9103010 | Стакан | КПР 9103000 | 1 |
| 11 | 2 | КПР 9103010-01 | Стакан | КПР 9103000 | 1 |
|  | 3 | КПР 9103070 | Диск | КПР 9103000 | 1 |
|  | 4 | КПР 9103080 | Диск | КПР 9103000 | 1 |
|  | 5 | КПР 9103101 | Корпус | КПР 9103000 | 1 |
|  | 6 | КПР 9103601 | Вал | КПР 9103000 | 1 |
|  | 7 | КПР 9103602 | Шестерня | КПР 9103000 | 1 |
|  | 8 | БНР 0500011 | Стакан | КПР 9103030 | 1 |
|  | 9 | КЗР 0204211 | Крышка | КПР 0204070 | 1 |
|  | 10 | КЗР 0204504 | Прокладка | КПР 9103000 | 4 |
|  | 11 | КЗР 0204504-01 | Прокладка | КПР 9103000 | 6 |
|  | 12 | КЗР 0204504-02 | Прокладка | КПР 9103000 | 8 |
|  | 13 | КИЛ 0104014 | Крышка | КПР 9103000 | 1 |
|  | 14 | КИН 0104501 | Прокладка | КПР 9103000 | 24 |
|  | 15 | КИН 0104501-01 | Прокладка | КПР 9103000 | 12 |
|  | 16 | КИН 0104501-02 | Прокладка | КПР 9103000 | 18 |
|  | 17 | КИС 0104008 | Прокладка | КПР 9103000 | 1 |
|  | 18 | КИС 0104122 | Крышка | КПР 9103000 | 1 |
|  | 19 | КИС 0118005 | Прокладка | КПР 9103000 | 1 |
|  | 20 | КУЖ 0110615 | Пробка | КПР 9103000 | 1 |
|  | 21 |  | Болт М10-6ех30-7796 | КПР 9103000 | 14 |
|  | 22 |  | Болт М12-6ех40-7796 | КПР 9103000 | 24 |
| 11 | 23 |  | Кольцо 104-110-36-2-2-18829/9833 | КЗР 0204070 | 1 |
|  | 24 |  | Кольцо 180-185-36-2-2-18829/9833 | КПР 9103030 | 1 |
|  | 25 |  | Манжета 1,2-45х65-1-8752 | КЗР 0204070 КПР 9103030 | 1 1 |
|  | 26 |  | Подшипник 7610А-27365 | КПР 9103000 | 2 |
|  | 27 |  | Пробка КГ 3/4 | КПР 9103000 | 3 |
|  | 28 |  | Шайба 10Т 65Г-6402 | КПР 9103000 | 14 |
|  | 29 |  | Шайба 12Т 65Г-6402 | КПР 9103000 | 24 |
|  | 30 |  | Шпонка 2-18х11х56-23360 | КПР 9103000 | 2 |
| СТАКАН КПР 9103010 (рисунок 12) |
| 12 | 1-8, 10-14,16-21 | КПР 9103010 | Стакан | КПР 9103000 | 1 |
|  | 9,15 | КПТ 0104050 | Крышка | КПР 9103010 | 1 |
|  | 1 | РФ 00.01.000 | Сапун | КПР 9103010 | 1 |
|  | 2 | КПР 9103611 | Шестерня | КПР 9103010 | 1 |
|  | 3 | КПР 9103613 | Вал | КПР 9103010 | 1 |
|  | 4 | БНР 0500102 | Стакан | КПР 9103010 | 1 |
|  | 5 | БНР 0500806 | Втулка | КПР 9103010 | 1 |
|  | 6 | КИЛ 0104004 | Прокладка | КПР 9103010 | 1 |
|  | 7 | КИС 0104406А-03 | Шайба | КПР 9103010 | 1 |
|  | 8 | КИС 0118005 | Прокладка | КПР 9103010 | 1 |
| 12 | 9 | КПТ 0104101 | Крышка | КПТ 0104050 | 1 |
|  | 10 |  | Болт М8-6ех25-7796 | КПР 9103010 | 4 |
|  | 11 |  | Гайка М42х1,5-6Н-11871 | КПР 9103010 | 1 |
|  | 12 |  | Гайка М68х2-6Н-11871 | КПР 9103010 | 1 |
|  | 13 |  | Кольцо В125-13943 | КПР 9103010 | 1 |
|  | 14 |  | Кольцо 180-185-36-2-2-18829/9833 | КПР 9103010 | 1 |
|  | 15 |  | Манжета 2.2-60-85-8752 | КПР 0104050 | 1 |
|  | 16 |  | Подшипник 7514 | КПР 9103010 | 1 |
|  | 17 |  | Подшипник 7613 | КПР 9103010 | 1 |
|  | 18 |  | Шайба 8Т 65Г-6402 | КПР 9103010 | 4 |
|  | 19 |  | Шайба Н 42.01-11872 | КПР 9103010 | 1 |
|  | 20 |  | Шайба Н 68.01-11872 | КПР 9103010 | 1 |
|  | 21 |  | Шпонка 2-18х11х56-23360 | КПР 9103010 | 2 |
| СТАКАН КПР 9103010-01 (рисунок 13) |
| 13 | 1-8, 10-14,16-21 | КПР 9103010-01 | Стакан | КПР 9103000 | 1 |
|  | 9,15 | КПТ 0104050 | Крышка | КПР 9103010-01 | 1 |
|  | 1 | РФ 00.01.000 | Сапун | КПР 9103010-01 | 1 |
|  | 2 | КПР 9103611 | Шестерня | КПР 9103010-01 | 1 |
|  | 3 | БНР 0500102 | Стакан | КПР 9103010-01 | 1 |
| 13 | 4 | БНР 0500609 | Вал | КПР 9103010-01 | 1 |
|  | 5 | БНР 0500806 | Втулка | КПР 9103010-01 | 1 |
|  | 6 | КИЛ 0104004 | Прокладка | КПР 9103010-01 | 1 |
|  | 7 | КИС 0104406А-03 | Шайба | КПР 9103010-01 | 1 |
|  | 8 | КИС 0118005 | Прокладка | КПР 9103010-01 | 1 |
|  | 9 | КПТ 0104101 | Крышка | КПТ 0104050 | 1 |
|  | 10 |  | Болт М8-6ех25-7796 | КПР 9103010-01 | 4 |
|  | 11 |  | Гайка М42х1,5-6Н-11871 | КПР 9103010-01 | 1 |
|  | 12 |  | Гайка М68х2-6Н-11871 | КПР 9103010-01 | 1 |
|  | 13 |  | Кольцо В125-13943 | КПР 9103010-01 | 1 |
|  | 14 |  | Кольцо 180-185-36-2-2-18829/9833 | КПР 9103010-01 | 1 |
|  | 15 |  | Манжета 2.2-60-85-8752 | КПТ 0104050 | 1 |
|  | 16 |  | Подшипник 7514 | КПР 9103010-01 | 1 |
|  | 17 |  | Подшипник 7613 | КПР 9103010-01 | 1 |
|  | 18 |  | Шайба 8Т 65Г-6402 | КПР 9103010-01 | 4 |
|  | 19 |  | Шайба Н 42.01-11872 | КПР 9103010-01 | 1 |
|  | 20 |  | Шайба Н 68.01-11872 | КПР 9103010-01 | 1 |
|  | 21 |  | Шпонка 2-18х11х56-23360 | КПР 9103010-01 | 2 |
| БОКОВАЯ СЕКЦИЯ КПР-1-9200000 (правая) (рисунок 14) |
| 14 | 1 | КПР-1-9201000 | Рама | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 2 | КПР-1-9205000 | Каркас | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 3 | КПР-1-9210000 | Рычаг | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 4 | КПР 9202000 | Устройство бильное | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 5 | 56657220 | Редуктор (фирма KUHN) | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 6 |  | Брус режущий правый (фирма KUHN) | КПР-1-9200000 | 1 |
| БОКОВАЯ СЕКЦИЯ КПР-1-9200000-01 (левая) (рисунок 15) |
| 15 | 1 | КПР-1-9201000-01 | Рама | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 2 | КПР-1-9205000-01 | Каркас | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 3 | КПР-1-9210000-01 | Рычаг | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 4 | КПР 9202000-01 | Устройство бильное | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 5 | К7006330 | Редуктор (фирма KUHN) | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 6 |  | Брус режущий левый (фирма KUHN) | КПР-1-9200000-01 | 1 |
| ОГРАЖДЕНИЯ И ПОЛОГА БОКОВОЙ СЕКЦИИ (правой) (рисунок 16) |
| 16 | 1,8,12,15, 16,18,21,23 | КПР-1-9200020 | Щиток | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 1 | КПР-1-9200010 | Щиток | КПР-1-9200020 | 1 |
|  | 2 | КПР 9219000 | Полог | КПР-1-9200000 | 1 |
| 16 | 3 | КПР-1-9219010А | Полог | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 4 | КПР-1-9219040 | Лист | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 5 | КПР-1-9219080 | Пластина | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 6 | КПР 9216000 | Валкообразователь | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 7 | КПР 9216000-01 | Валкообразователь | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 8 | КПР-1-9200001 | Пластина | КПР-1-9200020 | 1 |
|  | 9 | КПР-1-9200401 | Полоса | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 10 | КПР-1-9200417 | Козырек | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 11 |  | Болт М8-6ех16-7796 | КПР-1-9200000 | 23 |
|  | 12 |  | Болт М6-6ех20-7798 | КПР-1-9200020 | 3 |
|  | 13 |  | Болт М8-6ех20-7802 | КПР-1-9200000 | 14 |
|  | 14 |  | Болт М8-6ех25-7802 | КПР-1-9200000 | 3 |
|  | 15 |  | Винт В.М6-6ех12-17473 | КПР-1-9200020 | 2 |
|  | 16 |  | Гайка М6-6G-5915 | КПР-1-9200020 | 5 |
|  | 17 |  | Гайка М8-6G-5915 | КПР-1-9200000 | 34 |
|  | 18 |  | Шайба 6Т 65Г-6402 | КПР-1-9200020 | 3 |
|  | 19 |  | Шайба 8Т 65Г-6402 | КПР-1-9200000 | 32 |
|  | 20 |  | Шайба А.8.01-6958 | КПР-1-9200000 | 13 |
|  | 21 |  | Шайба С.6.01-11371 | КПР-1-9200020 | 3 |
|  | 22 |  | Шайба С.8.01-11371 | КПР-1-9200000 | 10 |
|  | 23 |  | Световозвращатель 3222-3731 | КПР-1-9200020 | 1 |
| ОГРАЖДЕНИЯ И ПОЛОГА БОКОВОЙ СЕКЦИИ (левой) (рисунок 17) |
| 17 | 1,8,12,15, 16,18,21,23 | КПР-1-9200020-01 | Щиток | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 1 | КПР-1-9200010А-01 | Щиток | КПР-1-9200020-01 | 1 |
|  | 2 | КПР 9219000-01 | Полог | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 3 | КПР-1-9219010А-01 | Полог | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 4 | КПР-1-9219040-01 | Лист | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 5 | КПР-1-9219080 | Пластина | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 6 | КПР 9216000 | Валкообразователь | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 7 | КПР 9216000-01 | Валкообразователь | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 8 | КПР-1-9200001 | Пластина | КПР-1-9200020-01 | 1 |
|  | 9 | КПР-1-9200401 | Полоса | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 10 | КПР-1-9200417 | Козырек | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 11 |  | Болт М8-6ех16-7796 | КПР-1-9200000 | 23 |
|  | 12 |  | Болт М6-6ех20-7798 | КПР-1-9200020 | 3 |
|  | 13 |  | Болт М8-6ех20-7802 | КПР-1-9200000 | 14 |
|  | 14 |  | Болт М8-6ех25-7802 | КПР-1-9200000 | 3 |
|  | 15 |  | Винт В.М6-6ех12-17473 | КПР-1-9200020 | 2 |
|  | 16 |  | Гайка М6-6G-5915 | КПР-1-9200020-01 | 5 |
|  | 17 |  | Гайка М8-6G-5915 | КПР-1-9200000-01 | 34 |
|  | 18 |  | Шайба 6Т 65Г-6402 | КПР-1-9200020-01 | 3 |
| 17 | 19 |  | Шайба 8Т 65Г-6402 | КПР-1-9200000-01 КПР-1-9200020-01 | 32 2 |
|  | 20 |  | Шайба А.8.01-6958 | КПР-1-9200000-01 | 13 |
|  | 21 |  | Шайба С.6.01-11371 | КПР-1-9200020-01 | 3 |
|  | 22 |  | Шайба С.8.01-11371 | КПР-1-9200000-01 | 10 |
|  | 23 |  | Световозвращатель 3222-3731 | КПР-1-9200020 | 1 |
| РАМА КПР-1-9201000. КАРКАС КПР-1-9200500 (правая секция) (рисунок 18) |
| 18 | 1 | КПР-1-9201000 | Рама | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 2 | КПР-1-9205000 | Каркас | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 3 | КПР-1-9217050 | Рамка | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 4 | КПР-1-9217060 | Рамка | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 5 | КПР-1-9217070 | Опора | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 6 | КПР 9222000 | Щиток | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 7 | КПР-1-9200409 | Кронштейн | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 8 | КПР-1-9200412 | Окантовка | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 9 | КПР-1-9200413 | Ограждение | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 10 | КПР-1-9200414 | Кронштейн | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 11 | КПР-1-9200605 | Тяга | КПР-1-9200000 | 2 |
|  | 12 | КПР-1-9200802 | Дуга | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 13 | КПР 6204425 | Шайба пружинная | КПР-1-9200000 | 25 |
| 18 | 14 | КПР 9100101 | Втулка | КПР-1-9200000 | 2 |
|  | 15 | КПР 9200415 | Уголок | КПР-1-9200000 | 4 |
|  | 16 | КПР 9200415-01 | Уголок | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 17 | КПР 9200415-03 | Уголок | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 18 | КПР 9200802 | Дуга | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 19 | УЭС 0200618 | Втулка | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 20 |  | Болт М8-6ех20-7796 | КПР-1-9200000 | 4 |
|  | 21 |  | Болт М8-6ех40-7796 | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 22 |  | Болт М8-6ех60-7796 | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 23 |  | Болт М12-6ех25-7796 | КПР-1-9200000 | 2 |
|  | 24 |  | Болт М12-6ех60-7796 | КПР-1-9200000 | 4 |
|  | 25 |  | Болт М12-6ех75-7796 | КПР-1-9200000 | 2 |
|  | 26 |  | Болт М12-6ех90-7796 | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 27 |  | Болт М8-6ех20-7802 | КПР-1-9200000 | 4 |
|  | 28 |  | Болт М8-6ех25-7802 | КПР-1-9200000 | 4 |
|  | 29 |  | Гайка М8-6G-5915 | КПР-1-9200000 | 12 |
|  | 30 |  | Гайка М12-6G-5915 | КПР-1-9200000 | 7 |
|  | 31 |  | Ось 6-6b12х36-9650 | КПР-1-9200000 | 2 |
|  | 32 |  | Шайба 8Т 65Г-6402 | КПР-1-9200000 | 12 |
|  | 33 |  | Шайба 12Т 65Г-6402 | КПР-1-9200000 | 4 |
|  | 34 |  | Шайба А.8.01-6958 | КПР-1-9200000 | 4 |
| 18 | 35 |  | Шайба С.8.01-11371 | КПР-1-9200000 | 6 |
|  | 36 |  | Шайба С.12.01-11371 | КПР-1-9200000 | 7 |
|  | 37 |  | Шплинт 2х20-397 | КПР-1-9200000 | 6 |
| РАМА КПР-1- 9201000-01. КАРКАС КПР-1-9200500-01 (левая секция) (рисунок 19) |
| 19 | 1 | КПР-1-9201000-01 | Рама | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 2 | КПР-1-9205000-01 | Каркас | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 3 | КПР-1-9217050-01 | Рамка | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 4 | КПР-1-9217060 | Рамка | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 5 | КПР-1-9217070-01 | Опора | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 6 | КПР 9222000-01 | Щиток | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 7 | КПР-1-9200409-01 | Кронштейн | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 8 | КПР-1-9200412-01 | Окантовка | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 9 | КПР-1-9200413-01 | Ограждение | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 10 | КПР-1-9200414-01 | Кронштейн | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 11 | КПР-1-9200605 | Тяга | КПР-1-9200000-01 | 2 |
|  | 12 | КПР-1-9200802 | Дуга | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 13 | КПР 6204425 | Шайба пружинная | КПР-1-9200000-01 | 25 |
|  | 14 | КПР 9100101 | Втулка | КПР-1-9200000-01 | 2 |
|  | 15 | КПР 9200415 | Уголок | КПР-1-9200000-01 | 4 |
|  | 16 | КПР 9200415-01 | Уголок | КПР-1-9200000-01 | 1 |
| 19 | 17 | КПР 9200415-03 | Уголок | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 18 | КПР 9200802 | Дуга | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 19 | УЭС 0200618 | Втулка | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 20 |  | Болт М8-6ех20-7796 | КПР-1-9200000-01 | 4 |
|  | 21 |  | Болт М8-6ех40-7796 | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 22 |  | Болт М8-6ех60-7796 | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 23 |  | Болт М12-6ех25-7796 | КПР-1-9200000-01 | 2 |
|  | 24 |  | Болт М12-6ех60-7796 | КПР-1-9200000-01 | 4 |
|  | 25 |  | Болт М12-6ех75-7796 | КПР-1-9200000-01 | 2 |
|  | 26 |  | Болт М12-6ех90-7796 | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 27 |  | Болт М8-6ех20-7802 | КПР-1-9200000-01 | 4 |
|  | 28 |  | Болт М8-6ех25-7802 | КПР-1-9200000-01 | 4 |
|  | 29 |  | Гайка М8-6G-5915 | КПР-1-9200000-01 | 12 |
|  | 30 |  | Гайка М12-6G-5915 | КПР-1-9200000-01 | 7 |
|  | 31 |  | Ось 6-6b12х36-9650 | КПР-1-9200000-01 | 2 |
|  | 32 |  | Шайба 8Т 65Г-6402 | КПР-1-9200000-01 | 12 |
|  | 33 |  | Шайба 12Т 65Г-6402 | КПР-1-9200000-01 | 4 |
|  | 34 |  | Шайба А.8.01-6958 | КПР-1-9200000-01 | 4 |
|  | 35 |  | Шайба С.8.01-11371 | КПР-1-9200000-01 | 6 |
|  | 36 |  | Шайба С.12.01-11371 | КПР-1-9200000-01 | 7 |
|  | 37 |  | Шплинт 2х20-397 | КПР-1-9200000-01 | 6 |
| ДЕКА КПР-1- 9200416. РЫЧАГ КПР-1-9210000 (правая секция) (рисунок 20) |
| 20 | 1 | КПР-1-9210000 | Рычаг | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 2 | КПР-1-9219090 | Пластина | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 3 | КПР-1-9200402 | Полоса | КПР-1-9200000 | 6 |
|  | 4 | КПР-1-9200406 | Скоба | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 5 | КПР-1-9200407 | Короб | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 6 | КПР-1-9200411 | Кожух | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 7 | КПР-1-9200415-02 | Уголок | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 8 | КПР-1-9200416 | Дека | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 9 | КПР-1-9200601 | Ось | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 10 | АМ 46.53.602 | Пружина | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 11 | Н.067.044 | Ручка II П30 | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 12 |  | Болт М8-6ех16-7796 | КПР-1-9200000 | 2 |
|  | 13 |  | Болт М8-6ех20-7796 | КПР-1-9200000 | 12 |
|  | 14 |  | Болт М10-6ех20-7796 | КПР-1-9200000 | 5 |
|  | 15 |  | Болт М8-6ех20-7802 | КПР-1-9200000 | 18 |
|  | 16 |  | Болт М10-6ех25-7802 | КПР-1-9200000 | 15 |
|  | 17 |  | Гайка М8-6G-5915 | КПР-1-9200000 | 30 |
|  | 18 |  | Гайка М10-6G-5915 | КПР-1-9200000 | 23 |
|  | 19 |  | Шайба 8Т 65Г-6402 | КПР-1-9200000 | 32 |
|  | 20 |  | Шайба 10Т 65Г-6402 | КПР-1-9200000 | 10 |
| 20 | 21 |  | Шайба А.8.01-6958 | КПР-1-9200000 | 14 |
|  | 22 |  | Шайба А.10.01-6958 | КПР-1-9200000 | 5 |
|  | 23 |  | Шайба С.8.01-11371 | КПР-1-9200000 | 18 |
|  | 24 |  | Шайба С.10.01-11371 | КПР-1-9200000 | 23 |
| ДЕКА КПР-1- 9200416. РЫЧАГ КПР-1-9210000-01 (левая секция) (рисунок 21) |
| 21 | 1 | КПР-1-9210000-01 | Рычаг | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 2 | КПР-1-9219090 | Пластина | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 3 | КПР-1-9200402 | Полоса | КПР-1-9200000-01 | 6 |
|  | 4 | КПР-1-9200406 | Скоба | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 5 | КПР-1-9200407-01 | Короб | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 6 | КПР-1-9200411-01 | Кожух | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 7 | КПР-1-9200415-02 | Уголок | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 8 | КПР-1-9200416 | Дека | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 9 | КПР-1-9200601 | Ось | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 10 | АМ 46.53.602 | Пружина | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 11 | Н.067.044 | Ручка II П30 | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 12 |  | Болт М8-6ех16-7796 | КПР-1-9200000-01 | 2 |
|  | 13 |  | Болт М8-6ех20-7796 | КПР-1-9200000-01 | 12 |
|  | 14 |  | Болт М10-6ех20-7796 | КПР-1-9200000-01 | 5 |
|  | 15 |  | Болт М8-6ех20-7802 | КПР-1-9200000-01 | 18 |
| 21 | 16 |  | Болт М10-6ех25-7802 | КПР-1-9200000-01 | 15 |
|  | 17 |  | Гайка М8-6G-5915 | КПР-1-9200000-01 | 30 |
|  | 18 |  | Гайка М10-6G-5915 | КПР-1-9200000-01 | 23 |
|  | 19 |  | Шайба 8Т 65Г-6402 | КПР-1-9200000-01 | 32 |
|  | 20 |  | Шайба 10Т 65Г-6402 | КПР-1-9200000-01 | 10 |
|  | 21 |  | Шайба А.8.01-6958 | КПР-1-9200000-01 | 14 |
|  | 22 |  | Шайба А.10.01-6958 | КПР-1-9200000-01 | 5 |
|  | 23 |  | Шайба С.8.01-11371 | КПР-1-9200000-01 | 18 |
|  | 24 |  | Шайба С.10.01-11371 | КПР-1-9200000-01 | 23 |
| ПРИВОД УСТРОЙСТВА БИЛЬНОГО (секции правой) (рисунок 22) |
| 22 | 5,6,12,19 | КПР-1-9208000 | Шкив | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 1 | КПР-1-9200030А | Щиток | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 2 | КПР-1-9200050А | Щиток | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 3 | КПР 9202000 | Устройство бильное | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 4 | КПР-1- 9200603 | Шайба | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 5 | КПР-1-9207601 | Ступица | КПР-1-9208000 | 1 |
|  | 6 | КПР-1-9208101 | Шкив | КПР-1-9208000 | 1 |
|  | 7 | КПР 9200201 | Корпус подшипника | КПР-1-9200000 | 2 |
|  | 8 | КПР 9200407 | Втулка | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 9 | КПР 9200411 | Шайба | КПР-1-9200000 | 7 |
| 22 | 10 | КИС 0109805Б | Втулка | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 11 | УЭС 0100603А-05 | Болт | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 12 |  | Болт М10-6ех40-7796 | КПР-1-9208000 | 8 |
|  | 13 |  | Болт М12-6ех50-7796 | КПР-1-9200000 | 4 |
|  | 14 |  | Болт М8-6ех20-7802 | КПР-1-9200000 | 3 |
|  | 15 |  | Болт М8-6ех25-7802 | КПР-1-9200000 | 3 |
|  | 16 |  | Подшипник 1680208017 | КПР-1-9200000 | 2 |
|  | 17 |  | Пружина тарельчатая II-1-3-35х15х1,5х1-3057 | КПР-1-9200000 | 4 |
|  | 18 |  | Гайка М8-6G-5915 | КПР-1-9200000 | 6 |
|  | 19 |  | Гайка М10-6G-5915 | КПР-1-9208000 | 8 |
|  | 20 |  | Гайка М12-6G-5915 | КПР-1-9208000 | 8 |
|  | 21 |  | Шайба 8Т 65Г-6402 | КПР-1-9200000 | 6 |
|  | 22 |  | Шайба А.8.01-6958 | КПР-1-9200000 | 6 |
| ПРИВОД УСТРОЙСТВА БИЛЬНОГО (секции левой) (рисунок 23) |
| 23 | 5,6,12,19 | КПР-1-9208000 | Шкив | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 1 | КПР-1-9200030А | Щиток | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 2 | КПР-1-9200050А-01 | Щиток | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 3 | КПР 9202000 | Устройство бильное | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 4 | КПР-1- 9200603 | Шайба | КПР-1-9200000-01 | 1 |
| 23 | 5 | КПР-1-9207601 | Ступица | КПР-1-9208000 | 1 |
|  | 6 | КПР-1-9208101 | Шкив | КПР-1-9208000 | 1 |
|  | 7 | КПР 9200201 | Корпус подшипника | КПР-1-9200000 | 2 |
|  | 8 | КПР 9200407 | Втулка | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 9 | КПР 9200411 | Шайба | КПР-1-9200000-01 | 7 |
|  | 10 | КИС 0109805Б | Втулка | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 11 | УЭС 0100603А-05 | Болт | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 12 |  | Болт М10-6ех40-7796 | КПР-1-9208000 | 8 |
|  | 13 |  | Болт М12-6ех50-7796 | КПР-1-9200000-01 | 4 |
|  | 14 |  | Болт М8-6ех20-7802 | КПР-1-9200000-01 | 3 |
|  | 15 |  | Болт М8-6ех25-7802 | КПР-1-9200000-01 | 3 |
|  | 16 |  | Подшипник 1680208017 | КПР-1-9200000-01 | 2 |
|  | 17 |  | Пружина тарельчатая II-1-3-35х15х1,5х1-3057 | КПР-1-9200000-01 | 4 |
|  | 18 |  | Гайка М8-6G-5915 | КПР-1-9200000-01 | 6 |
|  | 19 |  | Гайка М10-6G-5915 | КПР-1-9208000 | 8 |
|  | 20 |  | Гайка М12-6G-5915 | КПР-1-9200000-01 | 8 |
|  | 21 |  | Шайба 8Т 65Г-6402 | КПР-1-9200000-01 | 6 |
|  | 22 |  | Шайба А.8.01-6958 | КПР-1-9200000-01 | 6 |
| УСТРОЙСТВО БИЛЬНОЕ КПР 9202000 (рисунок 24) |
| 24 | 1-12 | КПР 9202000 | Устройство бильное | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 3,5 | КПР 9202060 | Демпфер | КПР 9202000 | 64 |
|  | 1 | КПР 9202010 | Вал | КПР 9202000 | 1 |
|  | 2 | КПР 9202040 | Бич | КПР 9202000 | 64 |
|  | 3 | КПР 6202001 | Демпфер | КПР 9202060 | 1 |
|  | 4 | КПР 6202601 | Ось | КПР 9202000 | 48 |
|  | 5 | КПР 9202402 | Скоба | КПР 9202060 | 1 |
|  | 6 | КПР 9202604 | Ось | КПР 9202000 | 16 |
|  | 7 | КПР 9202605 | Шайба балансировочная | КПР 9202000 | 16 |
|  | 8 | КПР 9202605-01 | Шайба балансировочная | КПР 9202000 | 16 |
|  | 9 | КПР 9202605-02 | Шайба балансировочная | КПР 9202000 | 16 |
|  | 10 | КПР 9202605-03 | Шайба балансировочная | КПР 9202000 | 16 |
|  | 11 |  | Шайба С.18.01-11371 | КПР 9202000 | 80 |
|  | 12 |  | Шплинт 6,3х32-397 | КПР 9202000 | 80 |
| УСТРОЙСТВО БИЛЬНОЕ КПР 9202000-01 (рисунок 25) |
| 25 | 1-12 | КПР 9202000-01 | Устройство бильное | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 3,5 | КПР 9202060 | Демпфер | КПР 9202000 | 64 |
|  | 1 | КПР 9202010-01 | Вал | КПР 9202000-01 | 1 |
|  | 2 | КПР 9202040 | Бич | КПР 9202000-01 | 64 |
| 25 | 3 | КПР 6202001 | Демпфер | КПР 9202060 | 1 |
|  | 4 | КПР 6202601 | Ось | КПР 9202000-01 | 48 |
|  | 5 | КПР 9202402 | Скоба | КПР 9202060 | 1 |
|  | 6 | КПР 9202604 | Ось | КПР 9202000-01 | 16 |
|  | 7 | КПР 9202605 | Шайба балансировочная | КПР 9202000-01 | 16 |
|  | 8 | КПР 9202605-01 | Шайба балансировочная | КПР 9202000-01 | 16 |
|  | 9 | КПР 9202605-02 | Шайба балансировочная | КПР 9202000-01 | 16 |
|  | 10 | КПР 9202605-03 | Шайба балансировочная | КПР 9202000-01 | 16 |
|  | 11 |  | Шайба С.18.01-11371 | КПР 9202000-01 | 80 |
|  | 12 |  | Шплинт 6,3х32-397 | КПР 9202000-01 | 80 |
| ПРИВОД РЕЖУЩЕГО АППАРАТА (правой секции) (рисунок 26) |
| 26 | 4,5,12,18 | КПР-1-9209000 | Шкив | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 1 | 56657220 | Редуктор (фирмы KUHN) | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 2 |  | Брус режущий правый (фирмы KUHN) | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 3 | КПР-1- 9200604 | Шайба | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 4 | КПР-1-9207101 | Шкив | КПР-1-9209000 | 1 |
|  | 5 | КПР-1-9209601 | Ступица | КПР-1-9209000 | 1 |
|  | 6 | КЗР 0103439 | Шайба | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 7 | КПТ 0100612А-01 | Болт | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 8 | 56604910 | Защитный кожух (фирмы KUHN) | КПР-1-9200000 | 1 |
| 26 | 9 | 80060820 | Винт с шестигранной головкой ZBC (фирмы KUHN) | КПР-1-9200000 | 4 |
|  | 10 | 80200851 | Самоконтрящаяся гайка с зубчатой насечкой ZBC (фирмы KUHN) | КПР-1-9200000 | 4 |
|  | 11 |  | Болт М10-6ех25-7796 | КПР 9000000 | 8 |
|  | 12 |  | Болт М10-6ех35-7796 | КПР-1-9209000 | 8 |
|  | 13 |  | Болт М12-6ех30-7796 | КПР-1-9200000 | 5 |
|  | 14 |  | Болт М16-6ех45-7796 | КПР-1-9200000 | 3 |
|  | 15 |  | Болт М16-6ех55-7796 | КПР-1-9200000 | 8 |
|  | 16 |  | Гайка М16-6G-5915 | КПР-1-9200000 | 8 |
|  | 17 |  | Кольцо В50-13943 | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 18 |  | Шайба 10 65Г-6402 | КПР 9000000 КПР-1-9209000 | 8 8 |
|  | 19 |  | Шайба 12Т 65Г-6402 | КПР-1-9200000 | 5 |
|  | 20 |  | Шайба 16Т 65Г-6402 | КПР-1-9200000 | 11 |
|  | 21 |  | Шпонка 2-14х9х50-23360 | КПР-1-9200000 | 1 |
| ПРИВОД РЕЖУЩЕГО АППАРАТА (левой секции) (рисунок 27) |
| 27 | 4,5,12,18 | КПР-1-9209000 | Шкив | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 1 | К7006330 | Редуктор (фирмы KUHN) | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 2 |  | Брус режущий левый (фирмы KUHN) | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 3 | КПР-1- 9200604 | Шайба | КПР-1-9200000-01 | 1 |
| 27 | 4 | КПР-1-9207101 | Шкив | КПР-1-9209000 | 1 |
|  | 5 | КПР-1-9209601 | Ступица | КПР-1-9209000 | 1 |
|  | 6 | КЗР 0103439 | Шайба | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 7 | КПТ 0100612А-01 | Болт | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 8 | 56604910 | Защитный кожух (фирмы KUHN) | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 9 | 80060820 | Винт с шестигранной головкой ZBC (фирмы KUHN) | КПР-1-9200000-01 | 4 |
|  | 10 | 80200851 | Самоконтрящаяся гайка с зубчатой насечкой ZBC (фирмы KUHN) | КПР-1-9200000-01 | 4 |
|  | 11 |  | Болт М10-6ех25-7796 | КПР 9000000 | 8 |
|  | 12 |  | Болт М10-6ех35-7796 | КПР-1-9209000 | 8 |
|  | 13 |  | Болт М12-6ех30-7796 | КПР-1-9200000-01 | 5 |
|  | 14 |  | Болт М16-6ех45-7796 | КПР-1-9200000-01 | 3 |
|  | 15 |  | Болт М16-6ех55-7796 | КПР-1-9200000-01 | 8 |
|  | 16 |  | Гайка М16-6G-5915 | КПР-1-9200000-01 | 8 |
|  | 17 |  | Кольцо В50-13943 | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 18 |  | Шайба 10 65Г-6402 | КПР 9000000 КПР-1-9209000 | 8 8 |
|  | 19 |  | Шайба 12Т 65Г-6402 | КПР-1-9200000-01 | 5 |
|  | 20 |  | Шайба 16Т 65Г-6402 | КПР-1-9200000-01 | 11 |
|  | 21 |  | Шпонка 2-14х9х50-23360 | КПР-1-9200000-01 | 1 |
| УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА НАТЯЖНОГО КПР 9206000 (правой секции) (рисунок 28) |
| 28 | 3,6-10, 13,19,21,23 | КПР 9206000 | Устройство натяжное | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 11,12,15,18 | КПР 9209000 | Пружина | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 6,19,21,23 | КПР 6106010-01 | Ролик | КПР 9206000 | 1 |
|  | 1 | КПР 6115000 | Болт регулировочный | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 2 | КПР 9200040 | Болт | КПР-1-9200000 | 2 |
|  | 3 | КПР 9206010 | Рычаг | КПР 9206000 | 1 |
|  | 4 | КПР 9222000 | Щиток | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 5 | КПР 6100605 | Шайба сферическая | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 6 | КПР 6106101 | Ролик | КПР 9206010-01 | 1 |
|  | 7 | КПР 9206404 | Шайба | КПР 9206000 | 8 |
|  | 8 | КПР 9206802 | Втулка | КПР 9206000 | 1 |
|  | 9 | КПР 9206802-01 | Втулка | КПР 9206000 | 1 |
|  | 10 | КЗК 0202127 | Втулка | КПР 9206000 | 1 |
|  | 11 | КЗР 0222603А | Пружина | КПР 9209000 | 1 |
|  | 12 | КСН 0100107 | Пробка | КПР 9209000 | 2 |
|  | 13 | А 61.07.001 | Шплинт | КПР 9206000 | 1 |
|  | 14 | ПКК 0135417А | Шайба | КПР-1-9200000 | 4 |
|  | 15 | УЭС-7-0400695 | Зацеп | КПР 9209000 | 1 |
|  | 16 |  | Болт М8-6ех16-7796 | КПР-1-9200000 | 2 |
| 28 | 17 |  | Болт М8-6ех20-7802 | КПР-1-9200000 | 3 |
|  | 18 |  | Гайка М12-6G-2526 | КПР-1-9200000 КПР 9209000 | 2 1 |
|  | 19 |  | Гайка М8-6G-5915 | КПР-1-9200000 | 2 |
|  | 20 |  | Кольцо В52-13941 | КПР 9206010-01 | 2 |
|  | 21 |  | Кольцо В25-13942 | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 22 |  | Кольцо В52-13943 | КПР 9206010-01 | 2 |
|  | 23 |  | Масленка 1.2-19853 | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 24 |  | Подшипник 180205 С17-8882 | КПР 9206010-01 | 2 |
|  | 25 |  | Ремень 2/НВ-1900 | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 26 |  | Ремень “Optibelt” 2НВ 1912La | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 27 |  | Ремень “Stomil” 2HB BP 1912 | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 28 |  | Шайба 8Т 65Г-6402 | КПР-1-9200000 | 4 |
|  | 29 |  | Шайба 12Т 65Г-6402 | КПР-1-9200000 | 4 |
|  | 30 |  | Шайба А.8.01-6958 | КПР-1-9200000 | 2 |
|  | 31 |  | Шайба С.8.01-11371 | КПР-1-9200000 | 2 |
| УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА НАТЯЖНОГО КПР 9206000-01 (левой секции) (рисунок 29) |
| 29 | 3,6-10, 13,19,21,23 | КПР 9206000-01 | Устройство натяжное | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 11,12,15,18 | КПР 9209000 | Пружина | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 6,19,21,23 | КПР 6106010-01 | Ролик | КПР 9206000-01 | 1 |
| 29 | 1 | КПР 6115000 | Болт регулировочный | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 2 | КПР 9200040 | Болт | КПР-1-9200000-01 | 2 |
|  | 3 | КПР 9206010-01 | Рычаг | КПР 9206000-01 | 1 |
|  | 4 | КПР 9222000 | Щиток | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 5 | КПР 6100605 | Шайба сферическая | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 6 | КПР 6106101 | Ролик | КПР 9206010-01 | 1 |
|  | 7 | КПР 9206404 | Шайба | КПР 9206000 | 8 |
|  | 8 | КПР 9206802 | Втулка | КПР 9206000-01 | 1 |
|  | 9 | КПР 9206802-01 | Втулка | КПР 9206000-01 | 1 |
|  | 10 | КЗК 0202127 | Втулка | КПР 9206000-01 | 1 |
|  | 11 | КЗР 0222603А | Пружина | КПР 9209000 | 1 |
|  | 12 | КСН 0100107 | Пробка | КПР 9209000 | 2 |
|  | 13 | А 61.07.001 | Шплинт | КПР 9206000-01 | 1 |
|  | 14 | ПКК 0135417А | Шайба | КПР-1-9200000-01 | 4 |
|  | 15 | УЭС-7-0400695 | Зацеп | КПР 9209000 | 1 |
|  | 16 |  | Болт М8-6ех16-7796 | КПР-1-9200000-01 | 2 |
|  | 17 |  | Болт М8-6ех20-7802 | КПР-1-9200000-01 | 3 |
|  | 18 |  | Гайка М12-6G-2526 | КПР-1-9200000-01 КПР 9209000 | 2 1 |
|  | 19 |  | Гайка М8-6G-5915 | КПР-1-9200000-01 | 2 |
|  | 20 |  | Кольцо В52-13941 | КПР 9206010-01 | 2 |
| 29 | 21 |  | Кольцо В25-13942 | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 22 |  | Кольцо В52-13943 | КПР 9206010-01 | 2 |
|  | 23 |  | Масленка 1.2-19853 | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 24 |  | Подшипник 180205 С17-8882 | КПР 9206010-01 | 2 |
|  | 25 |  | Ремень 2/НВ-1900 | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 26 |  | Ремень “Optibelt” 2НВ 1912La | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 27 |  | Ремень “Stomil” 2HB BP 1912 | КПР-1-9200000-01 | 1 |
|  | 28 |  | Шайба 8Т 65Г-6402 | КПР-1-9200000-01 | 4 |
|  | 29 |  | Шайба 12Т 65Г-6402 | КПР-1-9200000-01 | 4 |
|  | 30 |  | Шайба А.8.01-6958 | КПР-1-9200000-01 | 2 |
|  | 31 |  | Шайба С.8.01-11371 | КПР-1-9200000-01 | 2 |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ КПР-1-9300000 (рисунок 30) |
| 30 | 1 | КПР-1-9217000 | Рамка | КПР-1-9300000 | 2 |
|  | 2 | КПР-1-9301000 | Рама | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 3 | КПР-1-9302000 | Устройство бильное | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 4 | КПР-1-9304000 | Коромысло | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 5 | КПР-1-9305000 | Каркас | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 6 | КПР-1-9306000 | Контрпривод | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 7 | КПР-1-9308000 | Рама | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 8 | КПР-1-9310000 | Рычаг | КПР-1-9300000 | 1 |
| 30 | 9 | КПР-1-9317050 | Рамка | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 10 | КПР-1-9317070 | Опора | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 11 | КПР-1-9318000 | Полог | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 12 | КПР-1-9318000-01 | Полог | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 13 | КПР-1-9318010 | Полог | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 14 | КПР-1-9318090 | Пластина | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 15 | КПР-1-9328000 | Кронштейн | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 16 | КПР-1-9328000-01 | Кронштейн | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 17 | К 7000190 | Редуктор (фирма KUHN) | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 18 |  | Брус режущий правый (фирма KUHN) | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 19 | КПР-1-9300409 | Планка | КПР-1-9300000 | 2 |
|  | 20 |  | Болт М8-6ех20-7802 | КПР-1-9300000 | 53 |
|  | 21 |  | Гайка М8-6G-5915 | КПР-1-9300000 | 78 |
|  | 22 |  | Шайба 8Т 65Г-6402 | КПР-1-9300000 | 127 |
|  | 23 |  | Шайба А.8.01-6958 | КПР-1-9300000 | 7 |
| УСТАНОВКА РАМЫ КПР-1-9301000 (рисунок 31) |
| 31 | 1 | КПР-1-9301000 | Рама | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 2 | КПР 9100101 | Втулка | КПР-1-9300000 | 2 |
|  | 3 | КПР 9100403 | Планка | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 4 | КПР 9300401 | Крышка | КПР-1-9300000 | 1 |
| 31 | 5 | КПР 9100616А | Ось | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 6 | КПР-1-9300404 | Крышка | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 7 | КПР-1-9300412 | Шайба | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 8 | КПР-1-9300603 | Пружина | КПР-1-9300000 | 2 |
|  | 9 | КПР-1-9300604 | Шпилька | КПР-1-9300000 | 2 |
|  | 10 | КПР-1-9300605 | Втулка | КПР-1-9300000 | 4 |
|  | 11 | КПР-1-9300801 | Втулка | КПР-1-9300000 | 2 |
|  | 12 | КПР-1-9300804 | Втулка | КПР-1-9300000 | 2 |
|  | 13 | КЗР 1590604 | Шайба | КПР-1-9300000 | 4 |
|  | 14 | ПКК 0202625 | Штуцер | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 15 | Н.110.201 | Планка | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 16 | Н.110.622 | Эксцентрик | КПР-1-9300000 | 2 |
|  | 17 |  | Болт М8-6ех16-7796 | КПР-1-9300000 | 67 |
|  | 18 |  | Болт М12-6ех30-7796 | КПР-1-9300000 | 5 |
|  | 19 |  | Болт М8-6ех20-7802 | КПР-1-9300000 | 53 |
|  | 20 |  | Гайка М16-6G-2526 | КПР-1-9300000 | 10 |
|  | 21 |  | Гайка М12-6G-5915 | КПР-1-9300000 | 31 |
|  | 22 |  | Масленка 1.2-19853 | КПР-1-9300000 | 2 |
|  | 23 |  | Шайба 8Т 65Г-6402 | КПР-1-9300000 | 127 |
|  | 24 |  | Шайба 12Т 65Г-6402 | КПР-1-9300000 | 15 |
|  | 25 |  | Шайба С.16.01-11371 | КПР-1-9300000 | 7 |
| УСТАНОВКА КОРОМЫСЛА КПР-1-9304000 И РАМЫ КПР-1-9308000 (рисунок 32) |
| 32 | 1 | КПР-1-9304000 | Коромысло | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 2 | КПР-1-9308000 | Рама | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 3 | КПР-1-9310000 | Рычаг | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 4 | КПР-1-9323000 | Винт | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 5 | КПР-1-9324000 | Шток | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 6 | КПР-1-9325000А | Направляющая | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 7 | КПР-1-9326000 | Фиксатор | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 8 | 80-6809100-10ГУ | Амортизатор | КПР-1-9300000 | 2 |
|  | 9 | КПР-1-9200406 | Скоба | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 10 | КПР-1-9200601 | Ось | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 11 | КПР-1-9300101 | Втулка | КПР-1-9300000 | 4 |
|  | 12 | КПР-1-9300605-01 | Втулка | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 13 | КПР-1-9300605-02 | Втулка | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 14 | КПР-1-9300606 | Пружина | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 15 | КПР-1-9300607 | Шайба сферическая | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 16 | КПР-1-9300608 | Болт | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 17 | КПР-1-9300609 | Болт | КПР-1-9300000 | 2 |
|  | 18 | КПР-1-9300611 | Ось | КПР-1-9300000 | 2 |
|  | 19 | КПР-1-9300612 | Втулка | КПР-1-9300000 | 8 |
|  | 20 | КПР-1-9300802 | Втулка | КПР-1-9300000 | 1 |
| 32 | 21 | АМ 46.53.602 | Пружина | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 22 | КПР 6100606 | Пружина | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 23 | КСН 0100636 | Шайба | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 24 | Н. 067.044 | Ручка II П30 | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 25 | УЭС 0200618 | Втулка | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 26 |  | Болт М8-6ех16-7796 | КПР-1-9300000 | 67 |
|  | 27 |  | Болт М8-6ех40-7796 | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 28 |  | Болт М8-6ех65-7796 | КПР-1-9300000 | 2 |
|  | 29 |  | Гайка М24-6G-2526 | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 30 |  | Гайка М8-6G-5915 | КПР-1-9300000 | 78 |
|  | 31 |  | Гайка М12-6G-5915 | КПР-1-9300000 | 31 |
|  | 32 |  | Гайка М16-6G-5915 | КПР-1-9300000 | 16 |
|  | 33 |  | Гайка М24-6G-5915 | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 34 |  | Гайка М12-6G-5916 | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 35 |  | Масленка 1.2-19853 | КПР-1-9300000 | 2 |
|  | 36 |  | Масленка 2.2-19853 | КПР-1-9300000 | 2 |
|  | 37 |  | Ось 6-10b12х55-9650 | КПР-1-9300000 | 4 |
|  | 38 |  | Ось 6-16b12х70-9650 | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 39 |  | Шайба 8Т 65Г-6402 | КПР-1-9300000 | 127 |
|  | 40 |  | Шайба 16Т 65Г-6402 | КПР-1-9300000 | 14 |
|  | 41 |  | Шайба А.8.01-6958 | КПР-1-9300000 | 7 |
| 32 | 42 |  | Шайба С.10.01-11371 | КПР-1-9300000 | 18 |
|  | 43 |  | Шайба С.12.01-11371 | КПР-1-9300000 | 8 |
|  | 44 |  | Шайба С.16.01-11371 | КПР-1-9300000 | 7 |
|  | 45 |  | Шплинт 3.2х20-397 | КПР-1-9300000 | 4 |
|  | 46 |  | Шплинт 4х25-397 | КПР-1-9300000 | 1 |
| УСТАНОВКА КАРКАСА КПР-1-9305000 (рисунок 33) |
| 33 | 1 | КПР-1-9300030А | Щиток | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 2 | КПР-1-9300030А-01 | Щиток | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 3 | КПР-1-9305000 | Каркас | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 4 | КПР-1-9313000 | Валкообразователь | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 5 | КПР-1-9313000-01 | Валкообразователь | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 6 | КПР-1-9321000 | Стенка | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 7 | КПР-1-9322000 | Щиток | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 8 | КПР-1-9300405 | Щиток | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 9 |  | Болт М8-6ех16-7796 | КПР-1-9300000 | 67 |
|  | 10 |  | Болт М12-6ех40-7796 | КПР-1-9300000 | 6 |
|  | 11 |  | Болт М16-6ех45-7796 | КПР-1-9300000 | 2 |
|  | 12 |  | Болт М16-6ех130-7796 | КПР-1-9300000 | 2 |
|  | 13 |  | Болт М8-6ех20-7802 | КПР-1-9300000 | 53 |
|  | 14 |  | Гайка М8-6G-5915 | КПР-1-9300000 | 78 |
| 33 | 15 |  | Гайка М12-6G-5915 | КПР-1-9300000 | 31 |
|  | 16 |  | Гайка М16-6G.05-2526 | КПР-1-9300000 | 10 |
|  | 17 |  | Гайка М16-6G-5915 | КПР-1-9300000 | 16 |
|  | 18 |  | Шайба 8Т 65Г-6402 | КПР-1-9300000 | 127 |
|  | 19 |  | Шайба 12Т 65Г-6402 | КПР-1-9300000 | 15 |
|  | 20 |  | Шайба А.8.01-6958 | КПР-1-9300000 | 7 |
|  | 21 |  | Шайба А.12.01-6958 | КПР-1-9300000 | 6 |
|  | 22 |  | Шайба С.8.01-11371 | КПР-1-9300000 | 60 |
|  | 23 |  | Шайба С.10.01-11371 | КПР-1-9300000 | 18 |
|  | 24 |  | Шайба С.16.01-11371 | КПР-1-9300000 | 7 |
| УСТАНОВКА ДЕКИ И ПОРОГА ЦЕНТРАЛЬНОЙ СЕКЦИИ (рисунок 34) |
| 34 | 1 | КПР-1-9316000 | Порог | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 2 | КПР-1-9318060 | Вставка | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 3 | КПР-1-9318070 | Пластина | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 4 | КПР-1-9300402 | Дека | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 5 | КПР-1-9300406 | Планка | КПР-1-9300000 | 2 |
|  | 6 | КПР-1-9300407 | Планка | КПР-1-9300000 | 4 |
|  | 7 | КПР-1-9300407-01 | Планка | КПР-1-9300000 | 3 |
|  | 8 | КПР-1-9300408 | Планка | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 9 | КПР-1-9300408-01 | Планка | КПР-1-9300000 | 1 |
| 34 | 10 | КПР-1-9300411 | Планка | КПР-1-9300000 | 8 |
|  | 11 |  | Болт М8-6ех16-7796 | КПР-1-9300000 | 67 |
|  | 12 |  | Болт М10-6ех20-7796 | КПР-1-9300000 | 6 |
|  | 13 |  | Болт М8-6ех20-7802 | КПР-1-9300000 | 53 |
|  | 14 |  | Болт М10-6ех25-7802 | КПР-1-9300000 | 8 |
|  | 15 |  | Гайка М8-6G-5915 | КПР-1-9300000 | 78 |
|  | 16 |  | Гайка М10-6G-5915 | КПР-1-9300000 | 12 |
|  | 17 |  | Шайба 8Т 65Г-6402 | КПР-1-9300000 | 127 |
|  | 18 |  | Шайба 10Т 65Г-6402 | КПР-1-9300000 | 18 |
|  | 19 |  | Шайба С.8.01-11371 | КПР-1-9300000 | 60 |
|  | 20 |  | Шайба С.10.01-11371 | КПР-1-9300000 | 18 |
| УСТАНОВКА РАМОК, ОПОР И ДУГ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СЕКЦИИ (рисунок 35) |
| 35 | 5,18,19, 20,27,32 | КПР-1-9328000 | Кронштейн | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 6,18,19, 20,27,32 | КПР-1-9328000-01 | Кронштейн | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 1 | КПР-1-9217060 | Рамка | КПР-1-9300000 | 2 |
|  | 2 | КПР-1-9317050 | Рамка | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 3 | КПР-1-9317070 | Опора | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 4 | КПР-1-9317080 | Опора | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 5 | КПР-1-9328010 | Кронштейн | КПР-1-9328000 | 1 |
| 35 | 6 | КПР-1-9328010-01 | Кронштейн | КПР-1-9328000-01 | 1 |
|  | 7 | КПР 6204425 | Шайба пружинная | КПР-1-9300000 | 35 |
|  | 8 | КПР-1-9200415 | Уголок | КПР-1-9300000 | 4 |
|  | 9 | КПР-1-9200415-01 | Уголок | КПР-1-9300000 | 2 |
|  | 10 | КПР-1-9200605 | Тяга | КПР-1-9300000 | 4 |
|  | 11 | КПР-1-9200802 | Дуга | КПР-1-9300000 | 2 |
|  | 12 |  | Болт М8-6ех25-7796 | КПР-1-9300000 | 4 |
|  | 13 |  | Болт М8-6ех60-7796 | КПР-1-9300000 | 10 |
|  | 14 |  | Болт М12-6ех55-7796 | КПР-1-9300000 | 5 |
|  | 15 |  | Болт М12-6ех70-7796 | КПР-1-9300000 | 4 |
|  | 16 |  | Болт М12-6ех100-7796 | КПР-1-9300000 | 2 |
|  | 17 |  | Болт М10-6ех35-7802 | КПР-1-9300000 | 4 |
|  | 18 |  | Винт М6-6ех12-17473 | КПР-1-9328000 КПР-1-9328000-01 | 2 2 |
|  | 19 |  | Винт М6-6ех18-17473 | КПР-1-9328000 КПР-1-9328000-01 | 2 2 |
|  | 20 |  | Гайка М6-6G-5915 | КПР-1-9000000 КПР-1-9328000 КПР-1-9328000-01 | 4 2 2 |
|  | 21 |  | Гайка М8-6G-5915 | КПР-1-9300000 | 78 |
|  | 22 |  | Гайка М10-6G-5915 | КПР-1-9300000 | 12 |
|  | 23 |  | Гайка М12-6G-5915 | КПР-1-9300000 | 31 |
| 35 | 24 |  | Ось 6-8b12х36-9650 | КПР-1-9300000 | 4 |
|  | 25 |  | Световозвращатель 3202.3731 | КПР-1-9328000 КПР-1-9328000-01 | 1 1 |
|  | 26 |  | Световозвращатель 3212.3731 | КПР-1-9328000 КПР-1-9328000-01 | 1 1 |
|  | 27 |  | Шайба 6Т 65Г-6402 | КПР-1-9000000 КПР-1-9328000 КПР-1-9328000-01 | 4 2 2 |
|  | 28 |  | Шайба 8Т 65Г-6402 | КПР-1-9300000 | 127 |
|  | 29 |  | Шайба10Т 65Г-6402 | КПР-1-9328000 | 18 |
|  | 30 |  | Шайба 12Т 65Г-6402 | КПР–1-9300000 | 15 |
|  | 31 |  | Шайба А.12.01-6958 | КПР–1-9300000 | 6 |
|  | 32 |  | Шайба С.6.01-11371 | КПР–1-9328000 КПР-1-9328000-01 | 2 2 |
|  | 33 |  | Шайба С.8.01-11371 | КПР-1-9300000 | 60 |
|  | 34 |  | Шайба С.12.01-11371 | КПР-1-9300000 | 8 |
|  | 35 |  | Шплинт 2х20-397 | КПР-1-9300000 | 12 |
|  | 36 |  | Фонарь задний 331.3716-6964 | КПР-1-9000000 | 2 |
|  | 37 |  | Фонарь задний 6712.3716010-6964 | КПР-1-9000000 | 2 |
| ПРИВОД РЕЖУЩЕГО АППАРАТА ЦЕНТРАЛЬНОЙ СЕКЦИИ (рисунок 36) |
| 36 | 1 | КПР 9303000 | Редуктор | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 2 | КПР-1-9306000 | Контрпривод | КПР-1-9300000 | 1 |
| 36 | 3 | КК 10.040.3000-063/101 | Вал карданный | КПР-1-9300000 | 2 |
|  | 4 | К 7000190 | Редуктор (фирмы KUHN) | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 5 |  | Брус режущий правый (фирмы KUHN) | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 6 | 56604910 | Защитный кожух (фирмы KUHN) | КПР-1-9300000 | 2 |
|  | 7 | 80060820 | Винт с шестигранной головкой ZBC (фирмы KUHN) | КПР-1-9300000 | 4 |
|  | 8 | 80060825 | Винт с шестигранной головкой (фирмы KUHN) | КПР-1-9300000 | 8 |
|  | 9 | 80131017 | Самоконтрящийся болт с зубчатой насечкой ZBC (фирмы KUHN) | КПР-1-9300000 | 4 |
|  | 10 | 80200851 | Самоконтрящаяся гайка с зубчатой насечкой ZBC (фирмы KUHN) | КПР-1-9300000 | 4 |
|  | 11 | 80280820 | Коническая пружинная шайба (фирмы KUHN) | КПР-1-9300000 | 8 |
|  | 12 |  | Болт М12-6ех30-7796 | КПР-1-9300000 | 5 |
|  | 13 |  | Болт М12-6ех40-7796 | КПР-1-9300000 | 4 |
|  | 14 |  | Болт М12-6ех70-7796 | КПР-1-9300000 | 4 |
|  | 15 |  | Болт М16-6ех35-7796 | КПР-1-9300000 | 12 |
|  | 16 |  | Гайка М12-6G-5915 | КПР-1-9300000 | 4 |
|  | 17 |  | Гайка М16-6G-5919 | КПР-1-9300000 | 8 |
|  | 18 |  | Шайба 12Т 65Г-6402 | КПР-1-9300000 | 13 |
|  | 19 |  | Шайба 16Т 65Г-6402 | КПР-1-9300000 | 12 |
| РЕДУКТОР КПР 9303000 (рисунок 37) |
| 37 | 1-12, 15-29,34-41 | КПР 9303000 | Редуктор | КПР 9300000 |  |
|  | 13,30,33 | КПП 0104020 | Крышка | КПР 9303000 | 1 |
|  | 14,32,33 | ПКК 0135130А | Крышка | КПР 9303000 | 1 |
|  | 1 | КПР 9303010 | Стакан | КПР 9303000 | 1 |
|  | 2 | КПР 9303030 | Маслоуказатель | КПР 9303000 | 1 |
|  | 3 | РФ 00.01.000 | Сапун | КПР 9303000 | 1 |
|  | 4 | КПР 6203501 | Прокладка | КПР 9303000 | 4 |
|  | 5 | КПР 6203501-01 | Прокладка | КПР 9303000 | 6 |
|  | 6 | КПР 6203501-02 | Прокладка | КПР 9303000 | 2 |
|  | 7 | КПР 6203501-03 | Прокладка | КПР 9303000 | 2 |
|  | 8 | КПР 9303101 | Корпус | КПР 9303000 | 1 |
|  | 9 | КПР 9303601 | Вал | КПР 9303000 | 1 |
|  | 10 | КПР 9303605 | Шестерня | КПР 9303000 | 1 |
|  | 11 | КЗР 0218653Б | Втулка | КПР 9303000 | 1 |
|  | 12 | КИС 0118005 | Прокладка | КПР 9303000 | 1 |
|  | 13 | КПП 0104106 | Крышка | КПП 0104020 | 1 |
|  | 14 | КПП 0135206 | Крышка | ПКК 0135130А | 1 |
|  | 15 | КРН 0400502 | Прокладка регулировочная | КПР 9303000 | 6 |
|  | 16 | КРН 0400502-01 | Прокладка регулировочная | КПР 9303000 | 4 |
| 37 | 17 | КРН 0400502-02 | Прокладка регулировочная | КПР 9303000 | 6 |
|  | 18 | КУЖ 0104407 | Прокладка регулировочная | КПР 9303000 | 3 |
|  | 19 | КУЖ 0104407-01 | Прокладка регулировочная | КПР 9303000 | 2 |
|  | 20 | КУЖ 0104407-02 | Прокладка регулировочная | КПР 9303000 | 3 |
|  | 21 | ПКК 0135508 | Прокладка | КПР 9303000 | 2 |
|  | 22 | ПКК 0135508-01 | Прокладка | КПР 9303000 | 6 |
|  | 23 | ПКК 0135508-02 | Прокладка | КПР 9303000 | 8 |
|  | 24 | ПКК 0202001 | Прокладка | КПР 9303000 | 1 |
|  | 25 | ПКК 0202439 | Крышка | КПР 9303000 | 1 |
|  | 26 |  | Болт М8-6ех25-7796 | КПР 9303000 | 8 |
|  | 27 |  | Болт М10-6ех25-7796 | КПР 9303000 | 4 |
|  | 28 |  | Болт М12-6ех35-7796 | КПР 9303000 | 4 |
|  | 29 |  | Болт М16-6ех25-7796 | КПР 9303000 | 4 |
|  | 30 |  | Кольцо 094-100-36-2-2-18829/9833 | КПП 0104020 | 1 |
|  | 31 |  | Кольцо 115-125-58-2-2-18829/9833 | КПР 9303010 | 1 |
|  | 32 |  | Кольцо 145-150-30-2-2-18829/9833 | ПКК 0135130А | 1 |
|  | 33 |  | Манжета 2.2-40х60х1-8752 | КПП 0104020 ПКК 0135130А | 1 1 |
|  | 34 |  | Рым-болт М12.019-4751 | КПР 9303000 | 1 |
|  | 35 |  | Шайба 8Т 65Г-6402 | КПР 9303000 | 8 |
|  | 36 |  | Шайба 10Т 65Г-6402 | КПР 9303000 | 4 |
| 37 | 37 |  | Шайба 12Т 65Г-6402 | КПР 9303000 | 4 |
|  | 38 |  | Шайба 16 65Г-6402 | КПР 9303000 | 2 |
|  | 39 |  | Подшипник 7208А-27365 | КПР 9303000 | 1 |
|  | 40 |  | Подшипник 7309А-27365 | КПР 9303000 | 1 |
|  | 41 |  | Пробка КГ ¼” | КПР 9303000 | 1 |
| СТАКАН КПР 9303010 (рисунок 38) |
| 38 | 1-4,6-12,14 | КПР 9303010 | Стакан | КПР 9103000 | 1 |
|  | 5,13 | КЗР 0204050 | Крышка | КПР 9303010 | 1 |
|  | 1 | КПР 9303211 | Стакан | КПР 9303010 | 1 |
|  | 2 | КПР 9303615 | Вал-шестерня | КПР 9303010 | 1 |
|  | 3 | КПР 9303811 | Втулка | КПР 9303010 | 1 |
|  | 4 | КЗР 0204011 | Прокладка | КПР 9303010 | 1 |
|  | 5 | КЗР 0204212 | Крышка | КЗР 0204050 | 1 |
|  | 6 | КЗР 0204404Б | Шайба | КПР 9303010 | 1 |
|  | 7 | КЗР 0204801 | Шайба | КПР 9303010 | 1 |
|  | 8 |  | Болт М8-6ех20-7796 | КПР 9303010 | 4 |
|  | 9 |  | Гайка М45LHх-1,5-6G-11871 | КПР 9303010 | 1 |
|  | 10 |  | Шайба 8Т 65Г-6402 | КПР 9303010 | 4 |
|  | 11 |  | Кольцо В100-13941 | КПР 9303010 | 2 |
|  | 12 |  | Кольцо В100-13943 | КПР 9303010 | 2 |
| 38 | 13 |  | Манжета 2.2-40х60-1-8752 | КЗР 0204050 | 1 |
|  | 14 |  | Подшипник 7309А-27365 | КПР 9303010 | 2 |
| УСТАНОВКА БИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ЦЕНТРАЛЬНОЙ СЕКЦИИ (рисунок 39) |
| 39 | 6,7,12,14,15 | КПР-1-9208000 | Шкив | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 1 | КПР 9302000 | Устройство бильное | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 2 | КПР 9200201 | Корпус подшипника | КПР-1-9300000 | 2 |
|  | 3 | КПР 9200407 | Втулка | КПР-1-9300000 | 2 |
|  | 4 | КПР 9200411 | Шайба | КПР-1-9300000 | 10 |
|  | 5 | КПР-1-9200603 | Шайба | КПР-1-9300000 | 2 |
|  | 6 | КПР-1-9207601 | Ступица | КПР-1-9208000 | 1 |
|  | 7 | КПР-1-9208101 | Шкив | КПР-1-9208000 | 1 |
|  | 8 | КПР-1-9300803 | Втулка | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 9 | УЭС 0100603А-05 | Болт | КПР-1-9300000 | 2 |
|  | 10 |  | Подшипник 1680208 С17 | КПР-1-9300000 | 2 |
|  | 11 |  | Пружина тарельчатая II1-3-35х15х1,5х1-3057 | КПР-1-9300000 | 8 |
|  | 12 |  | Болт М10-6ех40-7796 | КПР-1-9208000 | 8 |
|  | 13 |  | Болт М12-6ех50-7796 | КПР-1-9300000 | 4 |
|  | 14 |  | Гайка М10-6G-5915 | КПР-1-9208000 | 8 |
|  | 15 |  | Гайка М12-6G-5915 | КПР-1-9300000 | 8 |
| УСТРОЙСТВО БИЛЬНОЕ КПР 9302000 (рисунок 40) |
| 40 | 1-12 | КПР 9302000 | Устройство бильное | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 3,5 | КПР 9202060 | Демпфер | КПР 9302000 | 60 |
|  | 1 | КПР 9302010 | Вал | КПР 9302000 | 1 |
|  | 2 | КПР 9202040 | Бич | КПР 9302000 | 60 |
|  | 3 | КПР 6202001 | Демпфер | КПР 9202060 | 1 |
|  | 4 | КПР 6202601 | Ось | КПР 9302000 | 44 |
|  | 5 | КПР 9202402 | Скоба | КПР 9202060 | 1 |
|  | 6 | КПР 9202604 | Ось | КПР 9302000 | 16 |
|  | 7 | КПР 9202605 | Шайба балансировочная | КПР 9302000 | 16 |
|  | 8 | КПР 9202605-01 | Шайба балансировочная | КПР 9302000 | 16 |
|  | 9 | КПР 9202605-02 | Шайба балансировочная | КПР 9302000 | 16 |
|  | 10 | КПР 9202605-03 | Шайба балансировочная | КПР 9302000 | 16 |
|  | 11 |  | Шайба С.18.01-11371 | КПР 9302000 | 76 |
|  | 12 |  | Шплинт 6,3х32-397 | КПР 9302000 | 76 |
| УСТАНОВКА КОНТРПРИВОДА КПР-1-9306000 (рисунок 41) |
| 41 | 1,8,12,14-15 | КПР-1-9306000 | Контрпривод | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 2,3,10,11 | КПР-1-9307000 | Шкив | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 1 | КПР 6104203-01 | Корпус | КПР-1-9306000 | 1 |
|  | 2 | КПР-1-9207101 | Шкив | КПР-1-9307000 | 1 |
| 41 | 3 | КПР-1-9207601 | Ступица | КПР-1-9307000 | 1 |
|  | 4 | КПР 9200407 | Втулка | КПР-1-9300000 | 2 |
|  | 5 | КПР 9200411 | Шайба | КПР-1-9300000 | 10 |
|  | 6 | КПР-1-9200603 | Шайба | КПР-1-9300000 | 2 |
|  | 7 | КПР-1-9300803-01 | Втулка | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 8 | КПР-1-9306601 | Вал | КПР-1-9306000 | 1 |
|  | 9 | УЭС 0200603А-05 | Болт | КПР-1-9300000 | 2 |
|  | 10 |  | Болт М10-6ех40-7796 | КПР-1-9307000 | 8 |
|  | 11 |  | Гайка М10-6G-5915 | КПР-1-9307000 | 8 |
|  | 12 |  | Подшипник 180308017-8882 | КПР-1-9306000 | 2 |
|  | 13 |  | Пружина тарельчатая II1-3-35х15х1,5х1-3057 | КПР-1-9300000 | 8 |
|  | 14 |  | Кольцо В90-13941 | КПР-1-9306000 | 2 |
|  | 15 |  | Кольцо В90-13943 | КПР-1-9306000 | 2 |
| УСТРОЙСТВО НАТЯЖНОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СЕКЦИИ КПР 9206000-01 (рисунок 42) |
| 42 | 2,7-10,13 | КПР 9206000-01 | Устройство натяжное | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 11,12,15,16 | КПР 9209000 | Пружина | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 6,19,21 | КПР 6106010-01 | Ролик | КПР 9206000-01 | 1 |
|  | 1 | КПР 6115000 | Болт регулировочный | КПР-1-9200000 | 1 |
|  | 2 | КПР 9206010-01 | Рычаг | КПР 9206000-01 | 1 |
| 42 | 3 | КПР-1-9208000 | Шкив | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 4 | КПР-1-9307000 | Шкив | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 5 | КПР 6100605 | Шайба сферическая | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 6 | КПР 6106101 | Ролик | КПР 6106010-01 | 1 |
|  | 7 | КПР 9206404 | Шайба | КПР 9206000-01 | 8 |
|  | 8 | КПР 9206802 | Втулка | КПР 9206000-01 | 1 |
|  | 9 | КПР 9206802-01 | Втулка | КПР 9206000-01 | 1 |
|  | 10 | КЗК 0202127 | Втулка | КПР 9206000-01 | 1 |
|  | 11 | КЗР 0222603А | Пружина | КПР 9209000 | 1 |
|  | 12 | КСН 0100107 | Пробка | КПР 9209000 | 2 |
|  | 13 | А 61.07.001 | Шплинт | КПР 9206000-01 | 1 |
|  | 14 | ПКК 0135417A | Шайба | КПР-1-9300000 | 4 |
|  | 15 | УЭС-7-0400695 | Зацеп | КПР 9209000 | 1 |
|  | 16 |  | Гайка М12-6G-2526 | КПР 9209000 | 1 |
|  | 17 |  | Кольцо В52-13941 | КПР 6106010-01 | 2 |
|  | 18 |  | Кольцо В25-13942 | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 19 |  | Кольцо В52-13943 | КПР 6106010-01 | 2 |
|  | 20 |  | Масленка 1.2-19853 | КПР-1-9300000 | 2 |
|  | 21 |  | Подшипник 180205 С17-8882 | КПР 6106010-01 | 2 |
|  | 22 |  | Ремень 2/НВ-1900 | КПР-1-9300000 | 1 |
| 42 | 23 |  | Ремень “Optibelt” 2НВ 1912La | КПР-1-9300000 | 1 |
|  | 24 |  | Ремень “Stomil” 2HB BP 1912 | КПР-1-9300000 | 1 |
| ГИДРОСИСТЕМА КПР-9 КПР 9800000 (рисунок 43) |
| 43 | 1-10, 15-24,28-35 | КПР 9800000 | Гидросистема КПР-9 | КПР 9000000 | 1 |
|  | 1 | КПР 9800010 | Гидроцилиндр (50х28х250) | КПР 9800000 | 1 |
|  | 2 | КПР 9800010-01 | Гидроцилиндр (50х28х250) | КПР 9800000 | 1 |
|  | 3 | КПР 9800020 | Гидроцилиндр (100х50х250) | КПР 9800000 | 1 |
|  | 4 | КПР 9800020-01 | Гидроцилиндр (100х50х250) | КПР 9800000 | 1 |
|  | 5 | КВС-1-0602690-02 | Дроссель с обратным клапаном | КПР 9800000 | 1 |
|  | 6 | ПКК 0113120 | Полумуфта внутренняя («1а») | КПР 9800000 | 1 |
|  | 7 | ПКК 0113120-05 | Полумуфта внутренняя («5а») | КПР 9800000 | 1 |
|  | 8 | ПКК 0113120-08 | Полумуфта внутренняя («4а») | КПР 9800000 | 1 |
|  | 9 | ПКК 0113120-09 | Полумуфта внутренняя («4б») | КПР 9800000 | 1 |
|  | 10 | ПКК 0118070 | Угольник | КПР 9800000 | 2 |
|  | 11 | КЗР 0360002 | Держатель | КПР 9800000 | 4 |
|  | 12 | КПР 9100621 | Ось | КПР 9000000 | 2 |
|  | 13 | КПР 9100621-01 | Ось | КПР 9000000 | 2 |
|  | 14 | КПР 9100804 | Втулка | КПР 9000000 | 4 |
|  | 15 | КСН 0107421 | Шайба | КПР 9000000 | 8 |
| 43 | 16 | ПКК 0113001 | Прокладка | КПР 9800000 | 2 |
|  | 17 | ПКК 0113409 | Скоба | КПР 9800000 | 1 |
|  | 18 | ПКК 0113411 | Скоба | КПР 9800000 | 2 |
|  | 19 | ПКК 0113632 | Ниппель | КПР 9800000 | 2 |
|  | 20 | ПКК 0113634 | Штуцер | КПР 9800000 | 2 |
|  | 21 | ПКК 0113646 | Штуцер | КПР 9800000 | 4 |
|  | 22 | ПКК 0113651 | Прижим | КПР 9800000 | 1 |
|  | 23 |  | Болт М8-6ех50-7796 | КПР 9800000 | 2 |
|  | 24 |  | Гайка М16х1,5-6G-2526 | КПР 9800000 | 4 |
|  | 25 |  | Гайка М8-6G-5915 | КПР 9800000 | 2 |
|  | 26 |  | Гайка М24х2-6G-5935 | КПР 9000000 | 6 |
|  | 27 |  | Ось 6-25b12х80-9650 | КПР 9000000 | 2 |
|  | 28 |  | Ось 6-25b12х110-9650 | КПР 9000000 | 2 |
|  | 29 |  | Рукав высокого давления РВД 6-1SN-M16х1,5-60о-410 (“Stomil” Польша) | КПР 9800000 | 2 |
|  | 30 |  | Рукав высокого давления РВД 6-1SN-M16х1,5-60о-910 (“Stomil” Польша) | КПР 9800000 | 1 |
|  | 31 |  | Рукав высокого давления РВД 6-1SN-M16х1,5-60о-1120 (“Stomil” Польша) | КПР 9800000 | 1 |
| 43 | 32 |  | Рукав высокого давления РВД 6-1SN-M16х1,5-60о-1900 (“Stomil” Польша) | КПР 9800000 | 4 |
|  | 33 |  | Рукав высокого давления РВД 6-1SN-M16х1,5-60о-3000-0о-90о (“Stomil” Польша) | КПР 9800000 | 1 |
|  | 34 |  | Рукав высокого давления РВД 6-1SN-M16х1,5-60о-3100-0о-90о (“Stomil” Польша) | КПР 9800000 | 1 |
|  | 35 |  | Шайба 8Т 65Г-6402 | КПР 9800000 | 2 |
|  | 36 |  | Шайба А 8.01-6958 | КПР 9800000 | 1 |
|  | 37 |  | Шайба С.24.01-11371 | КПР 9000000 | 8 |
|  | 38 |  | Шплинт 5х56-397 | КПР 9000000 | 6 |
|  | 39 |  | Шплинт 6,3х50-397 | КПР 9000000 | 4 |
| ГИДРОЦИЛИНДРЫ КОСИЛКИ (рисунок 44) |
| 44 | 4-7 | КПР 9800010 | Гидроцилиндр (50х28х250) | КПР 9800000 | 1 |
|  | 2,4,5,7 | КПР 9800010-01 | Гидроцилиндр (50х28х250) | КПР 9800000 | 1 |
|  | 1,3,5-8 | КПР 9800020 | Гидроцилиндр (100х50х250) | КПР 9800000 | 1 |
|  | 1,3,5-8 | КПР 9800020-01 | Гидроцилиндр (100х50х250) | КПР 9800000 | 1 |
|  | 1 | КГЦ 224.00.000 | Гидроцилиндр (100х50х250) | КПР 9800020 КПР 9800020-01 | 1 1 |
|  | 2 | КЗК 1790010 | Тройник поворотный | КПР 9800010-01 | 2 |
| 44 | 3 | Н.036.77.000 | Сапун | КПР 9800020 КПР 9800020-01 | 1 1 |
|  | 4 | 105.072.22.000-02 | Гидроцилиндр (50х28х250) | КПР 9800010 КПР 9800010-01 | 1 1 |
|  | 5 | КИС 0108424А | Шайба | КПР 9800010 КПР 9800010-01 КПР 9800020 КПР 9800020-01 | 4 4 2 2 |
|  | 6 | ПКК 0113602 | Угольник поворотный | КПР 9800010 КПР 9800020 КПР 9800020-01 | 2 1 1 |
|  | 7 | ПКК 0113637 | Болт поворотного угольника | КПР 9800010 КПР 9800010-01 КПР 9800020 КПР 9800020-01 | 2 2 1 1 |
|  | 8 |  | Кольцо 017-021-25-2-2-18829/ 9833 | КПР 9800020 КПР 9800020-01 | 1 1 |
| УСТАНОВКА СМЕННЫХ ЩИТКОВ (секция боковая правая) (рисунок 45) |
| 45 | 1,3,13,14 | КПР 9227000 | Кронштейн |  | 1 |
|  | 2,4,13,14 | КПР 9227000-01 | Кронштейн |  | 1 |
|  | 1 | КПР 9227010 | Кронштейн | КПР 9227000 | 1 |
|  | 2 | КПР 9227010-01 | Кронштейн | КПР 9227000-01 | 1 |
|  | 3 | КПР 9227020 | Рамка | КПР 9227000 | 1 |
| 45 | 4 | КПР 9227020-01 | Рамка | КПР 9227000-01 | 1 |
|  | 5 | КПР 9200418 | Щиток |  | 1 |
|  | 6 | КПР 9200418-01 | Щиток |  | 1 |
|  | 7 | КПР 9200419 | Щиток |  | 1 |
|  | 8 | КПР 9200419-01 | Щиток |  | 1 |
|  | 9 |  | Болт М12-6ех35-7796 |  | 4 |
|  | 10 |  | Болт М10-6ех20-7802 |  | 8 |
|  | 11 |  | Гайка М10-6G-5915 |  | 8 |
|  | 12 |  | Гайка М12-6G-5915 | КПР-1-9200000 | 4 |
|  | 13 |  | Кольцо В30-13940 | КПР 9227000 КПР 9227000-01 | 1 1 |
|  | 14 |  | Кольцо В30-13942 | КПР 9227000 КПР 9227000-01 | 1 1 |
|  | 15 |  | Шайба 10Т 65Г-6402 |  | 8 |
|  | 16 |  | Шайба 12Т 65Г-6402 |  | 4 |
|  | 17 |  | Шайба С.10.01-11371 |  | 8 |
| УСТАНОВКА СМЕННЫХ ЩИТКОВ (секция боковая левая) (рисунок 46) |
| 46 | 1,3,13,14 | КПР 9227000 | Кронштейн |  | 1 |
|  | 2,4,13,14 | КПР 9227000-01 | Кронштейн |  | 1 |
|  | 1 | КПР 9227010 | Кронштейн | КПР 9227000 | 1 |
|  | 2 | КПР 9227010-01 | Кронштейн | КПР 9227000-01 | 1 |
| 46 | 3 | КПР 9227020 | Рамка | КПР 9227000 | 1 |
|  | 4 | КПР 9227020-01 | Рамка | КПР 9227000-01 | 1 |
|  | 5 | КПР 9200418 | Щиток |  | 1 |
|  | 6 | КПР 9200418-01 | Щиток |  | 1 |
|  | 7 | КПР 9200419 | Щиток |  | 1 |
|  | 8 | КПР 9200419-01 | Щиток |  | 1 |
|  | 9 |  | Болт М12-6ех35-7796 |  | 4 |
|  | 10 |  | Болт М10-6ех20-7802 |  | 8 |
|  | 11 |  | Гайка М10-6G-5915 |  | 8 |
|  | 12 |  | Гайка М12-6G-5915 | КПР-1-9200000 | 4 |
|  | 13 |  | Кольцо В30-13940 | КПР 9227000 КПР 9227000-01 | 1 1 |
|  | 14 |  | Кольцо В30-13942 | КПР 9227000 КПР 9227000-01 | 1 1 |
|  | 15 |  | Шайба 10Т 65Г-6402 |  | 8 |
|  | 16 |  | Шайба 12Т 65Г-6402 |  | 4 |
|  | 17 |  | Шайба С.10.01-11371 |  | 8 |
| УСТАНОВКА СМЕННЫХ ЩИТКОВ (секция центральная) (рисунок 47) |
| 47 | 1,2,10,11 | КПР 9327000 | Кронштейн |  | 1 |
|  | 1,3,10,11 | КПР 9327000-01 | Кронштейн |  | 1 |
| 47 | 1 | КПР 9327010 | Кронштейн | КПР 9327000 КПР 9327000-01 | 1 1 |
|  | 2 | КПР 9327020 | Рамка | КПР 9327000 | 1 |
|  | 3 | КПР 9327020-01 | Рамка | КПР 9327000-01 | 1 |
|  | 4 | КПР 9200418-02 | Щиток |  | 1 |
|  | 5 | КПР 9200418-03 | Щиток |  | 1 |
|  | 6 |  | Болт М12-6ех35-7796 |  | 4 |
|  | 7 |  | Болт М10-6ех20-7802 |  | 8 |
|  | 8 |  | Гайка М10-6G-5915 |  | 8 |
|  | 9 |  | Гайка М12-6G-5915 | КПР-1-9300000 | 4 |
|  | 10 |  | Кольцо В30-13940 | КПР 9327000 КПР 9327000-01 | 1 1 |
|  | 11 |  | Кольцо В30-13942 | КПР 9327000 КПР 9327000-01 | 1 1 |
|  | 12 |  | Шайба 10Т 65Г-6402 |  | 8 |
|  | 13 |  | Шайба 12Т 65Г-6402 |  | 4 |
|  | 14 |  | Шайба С.10.01-11371 |  | 8 |